河北建工集团有限责任公司标发生态(鄄城)有限公司有机废弃物资源化综合利用示范项目施工(EPC)项目厌氧设备工程

招标人:     河北建工集团有限责任公司

2022年12月

报价表：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地磅 | 80 t，3*18m称台，不含无人值守系统，碳钢防腐 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 集料池搅拌器 | 搅拌器类型：立轴搅拌，功率：15 kW，桨叶玻璃钢防腐耐磨（碳化硅） | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 集料池电动盖板 | 2.3*4.2m，玻璃钢 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 机械格栅 | 渠宽：800mm，渠深：1500mm，安装角度：75°，功率：1.5kw，304不锈钢框架，尼龙耙齿6mm | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 杂质螺旋输送机 | 无轴螺旋，功率：1.1kW，304不锈钢外壳，锰钢轴 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 电动闸板阀 | 304不锈钢 | 套 | 2 |  |  |
| 7 | 调児池搅拌器 | 搅拌器类型：立轴搅拌，功率：7.5kW，桨叶玻璃钢防腐耐磨（碳化硅） | 套 | 6 |  |  |
| 8 | 调配池加热系统 | DN80/8圈，碳钢防腐 | 套 | 2 |  |  |
| 9 | 调配池螺旋输砂机 | 无轴螺旋，非标，功率：4kW，304不锈钢外壳，锰钢轴 | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 调配池刮泥机 | 功率：5.5kW，碳钢防腐 | 套 | 2 |  |  |
| 11 | 调配池提升系 | 提升泵类型：离心泵，流量：100 m³/h，扬程12m，功率：6.3kW，2用1备，铸铁 | 套 | 3 |  |  |
| 12 | 酸化池搅拌器 | 搅拌器类型：立轴搅拌，功率：18.5kW，桨叶玻璃钢防腐耐磨 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 酸化池加热系统 | DN80/8圈，碳钢防腐 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 吸沙泵 | 流量：25m³/h，扬程：15m，铸铁 | 套 | 2 |  |  |
| 15 | 清水泵 | 提升泵类型：潜污泵，流量：80 m³/h，扬程：8m，功率：4kW，铸铁 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 发酵涂进料泵 | 进料泵类型：螺杆泵，流量：150 m³/h，扬程：30米，壳体：铸铁；定子：NBR；转子：工具钢热处理，功率：30KW | 套 | 2 |  |  |
| 17 | 发酵罐出料干式 泵 | 出料泵类型：干式离心泵，流量：150 m³/h，扬程：6m，功率：5.5kW | 套 | 2 |  |  |
| 18 | 泵房排污泵 | 类型：潜污泵，流量：10 m³/h，扬程：8m，功率：1.1kW | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 空气压缩系统 | 类型：活塞式，排气量：0.67m³/min，出口压力：0.8MPa，含空压机、空气冷干机，1m³储气罐，总功率：6kW | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 厌氧发酵罐 | 发酵罐材质：碳钢焊接，尺寸：φ20×20m（H），单座总容积6280m³ | 套 | 6 |  |  |
| 21 | 发酵罐配套 | 包含罐体平台、沿罐旋梯、自清洗观察窗，避雷系统，罐内工艺管线及套管、正负压保护器；观察窗及正负压保护器304不锈钢材质，其他套管及支架碳钢防腐 | 套 | 6 |  |  |
| 22 | 发酵罐保温 | 罐壁：80mm聚氨酯发泡+0.5 mm彩钢板，罐顶盖聚苯板，厚度150mm | 套 | 6 |  |  |
| 23 | 发酵罐加热系统 | DN65/8圈，碳钢防腐 | 套 | 6 |  |  |
| 24 | 发酵罐搅拌器 | 搅拌器类型：立轴搅拌器，功率：30.0 kW，防爆电机，液面以上及液面交接处304不锈钢桨叶及轴，液面以下碳钢防腐 | 套 | 6 |  |  |
| 25 | 落地储气柜 | 尺寸：（pl9.45xl7.84 <H）,单座总容 5000m3,沼气 专用膜材，双膜储气柜。含正压保护器1套，凝水器 2套，吹膜风机2套，吹膜风机为玻璃钢材质 | 套 | 2 |  |  |
| 26 | 依气柜避雷塔 | 碳钢镀锌 | 套 | 4 |  |  |
| 27 | 冷凝水外排泵 | 流ft： 10m»/h.扬程：8m,功率：l.lkw,防爆电机 | 套 | 2 |  |  |
| 28 | 固液分离提升泵 | 提升泉类型：潜污泵，流量：扬程：12m, 功率：7.5kW, 1用1备，铸铁 | 套 | 2 |  |  |
| 29 | 固液分离机 | 卧螺离心式.处理量：30m'h.功乍：45* 18.5kW. 分离沼治含固湛25-30%.分离率不低F 50%, 304 不锈钢筛网.碳綱机架 | 台 | 3 |  |  |
| 30 | 缓冲池搅拌器 | 挽拌器类型：立轴搅样,功II kW.桨叶玻璃钢 防腐 | 套 | 1 |  |  |
| 31 | 暂存池搅拌器 | 搅拌器类型：记軸搅拌，功率：7.5kW.桨叶玻璃钢 防齒 | 套 | 1 |  |  |
| 32 | 暂存池外排条 | 外挿泉关型：潜污泵，流域：IOOmVh.扬程：20m. 功IlkW, 1用1备.铸铁 | 台 | 2 |  |  |
| 33 | 络合铁脱硫 | 脱硫类型：络合铁脱硫，处理械：2200 mVh,净化 后硫化飢含如100 ppm,沼气緩冲雌及脱硫塔为玻 璃钢材质 | 套 | 1 |  |  |
| 34 | 化学精脱硫 | 化学fit脱系统,处理量:2200 m>/h.净化后硫化緘 含«<10ppm.碳栖防腐 | 套 | 1 |  |  |
| 35 | 沼气除杂 | 沼气管道过泌器.过滤器桔度30卩m及5nm,外売碳 钢，滤冋304不锈钢/高分于过滤棉（发电机气体除杂，提纯由PSA厂家负责） | 套 | 1 |  |  |
| 36 | 沼气冷干机 | 处理如2200m-/h,含自排水水射,防爆型，出气 露点温度5-10%：.过流界血304不锈钢材质 | 套 | 1 |  |  |
| 37 | 沼气増压风机 （PSA） | 增压风机类型：罗茨风机，流flh 32.7m>/min.出口 压力:!4.9kPa.功率：22kw.変频防爆，铸铁 | 套 | 2 |  |  |
| 38 | 沼气増压风机 （发电机组覆膜沼液池） | 增压风机类型：罗茨风机，流量：9.8m，/min,出口 压力:!4,9kPa,功率：5.5kw.变频防爆，铸铁 | 套 | 2 |  |  |
| 39 | 油气两用锅炉 | 锅炉类型：常压热水铜炉，I.4MW.配低氮燃烧器 （NOx≤50mg/m3）,含软化水等配套系统.撬装式 | 套 | 1 |  |  |
| 40 | 热水循环系统 | 热水循环泵组.含預处理、发电机余热等 | 套 | 1 |  |  |
| 41 | 热水储罐 | 容积:10 m³，不锈钢 | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 热水储罐保温 | 10 cm聚氨酯发泡，外附0.5 mm彩钢板 | 套 | 1 |  |  |
| 43 | 沼气应急排放系统 | 封闭式火柜，处理量：1000m³/h，含现场操作箱。 | 套 | 1 |  |  |
| 44 | 沼液输送泵 | 流量：100m³/h，扬程：15m | 套 | 2 |  |  |
| 45 | 实验设备 | 含TS、VS、FOS、TAC、PH、菌群、氮磷钾等指标检测仪器（不含试验台及通风柜） | 套 | 1 |  |  |
| 46 | 车辆冲洗 | 含自动冲洗，喷淋消杀 | 套 | 2 |  |  |
| 47 | 电气自控柜 | 含配电柜7面，PLC柜2面，1套UPS及现场操做箱，显示器6台 | 项 | 1 |  |  |
| 48 | 电缆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 49 | 自动化控制仪表系统 |  | 项 | 1 |  |  |
| 50 | 电气施工 |  | 项 | 1 |  |  |
| 51 | 管线及保温 |  | 项 | 1 |  |  |
| 52 | 阀门及仪表 |  | 项 | 1 |  |  |
| 53 | 工艺系统施工 |  | 项 | 1 |  |  |
| 54 | 沼液输送管网 | 给水PE，De200 | m | 400 |  |  |
| 55 | 沼气输送管网 | 燃气PE，De160 | m | 400 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

# 附件1：

# 网标电子商务平台投标保证金收退规定

为规范投标保证金收退工作管理，维护网标电子商务平台正常工作秩序，制定本规定。
一、收取对象：
  参加网标电子商务平台所有投标单位
二、收取方式：

1.投标保证金形式：电汇、网银转账。

2.投标保证金金额：人民币 1万元整（大写：壹万元整）

三、收取时间：
  投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。
四、办理程序：
  1、保证金以电汇、网银转账方式缴纳。
  2、凭银行转账单复印件到财务部开具到账收据。
  3、缴纳时间以保证金到帐时间为准。
五、退款办理：
  1、交款、退款单位名称与投标位名称必须保持一致。
  2、最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
  3、投标单位的投标保证金不计付利息。
六、违约：
    下列情形之一的，将被没收投标保证金：  
    投标人之间相互串标、围标及其它利用不法手段参加投标或谋取中标的；投标人中标后不按时交纳履约保证金；投标人中标后不按规定时间签订合同的。
七、备注：

保证金账户：
开户名：河北建工物流有限公司
开户行：光大银行西王支行 
账号：75220188000078821