石家庄解放纪念馆改造项目外立面及

解放广场装修工程

招 标 文 件

招标人：河北建工集团有限责任公司

2022年12月7日

目    录

一、招标公告

二、投标须知前附表

三、投标须知

四、合同条款

五、投标文件格式

一、招标公告

石家庄解放纪念馆改造项目外立面及解放广场装修工程

河北建工集团有限责任公司现对石家庄解放纪念馆改造项目外立面及解放广场装修工程进行招标，欢迎符合条件的承包人参加投标。

一、工程名称：石家庄解放纪念馆改造项目外立面及解放广场装修工程。

- 工程地点：河北省石家庄解放纪念馆

- 工程概况：石家庄解放纪念馆加固、功能更新、设施设备改造、外地面提升、解放广场改造等内容。其中建筑整体提升面积约13960㎡，广场提升面积约40980㎡（含庭院）。

四、招标范围：

石家庄解放纪念馆改造项目外立面及解放广场装修工程。包含广场装修、纪念馆装修等内容。具体详见招标工程量清单。要求满足设计与使用要求，建设单位要求，符合国家、省、市现行验收规范，验收合格。

五、招标要求

本工程采用网上竞价、先招后议方式，最终确定中标人。

六、计划工期：进场时间以招标人通知为准，所有工程随工程进度需要符合招标人施工进度计划整体安排，40天全部施工完成。

七、质量标准：合格。满足图纸设计和使用功能要求，符合国家、行业、地方现行验收规范。

八、文明施工标准：   省级安全文明工地    。

九、报名合格条件

（1）本次招标要求投标人须具有资格：具有中华人民共和国企业独立法人资格，持有工商行政管理部门核发并通过最近年检的法人营业执照。投标人具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

（2）具有良好的商业信誉，必须具有相关专业承包所必需的人员、相关类似规模及施工经验、机械设备、专业技术能力、对外协调能力及资金实力。

（3）投标人必须具备一般纳税人资格，能够提供9%税率增值税专用发票。

（4）近三年相关类似规模工程业绩。

（5）其他要求：①被集团列入合格供应商黑名单企业不允许报名投标。②近三年（2019年12月至2022年11月）未因质量问题受到业主举报或政府主管部门的处罚，财务状况良好，履行合同所需的资金、人员、设备、技术等方面能力强以及提供及时、可靠、高效、优质的服务的企业。③本项目不接受联合体投标。④未尽事宜按照招标文件执行。

十、投标方式

本工程投标先在中采网电子商务平台上进行网上报价竞标，电子平台网址为http://webbiao.com/。本次投招标采用先招后议，投标人须先到项目部报名，项目部对报名单位进行资格预审，资格审查结束后，项目部组织合格投标人在电子平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采网进行指导。

十一、承包方式：专业分包，包工包料包机械，发包人仅负责提供施工场地，其它材料、机械、施工道路均由投标人负责，招标人提供电源，二级配电箱以下的电源及电箱由投标人负责，投标人所选材料必须符合图纸及规范标准。招标人始终保留在合同履行过程中根据实际需要而对本分包工程范围内的部分材料做出必要的指定或供货的权力。

十二、报名方式

投标人报名时，需携带以下资格预审资料的原件及加盖投标人公章的复印件一套：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证、营业执照、资质证书、开户许可证、业绩表等加盖公章等企业相关证件、合同原件等。以上第9条<其他要求>中有关资料。如有必要则对投标报名单位进行考察。

十三、报名时间：2022年12月7日09:00至2022年12月12日18：00

十四、开标时间：2022年12月13日上午9:00

十五、报名地点：石家庄解放纪念馆改造项目外立面及解放广场项目部。

十六、谈判时间及地点：暂定2022年12月13日下午15:00（具体时间以项目部通知为准）暂定于石家庄解放纪念馆改造项目外立面及解放广场项目部

十七、监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。

十八、联系方式

项目联系人：王江辉   18033788902

网站技术负责人：杨昭 15232166027

招标监督小组成员：刘浩 18603311101

集团纪检监察部监督人员：张克 13831127275

中采网办公地址：石家庄市石获南路66号1#商务楼11楼信息部

河北建工集团有限责任公司

2022年12 月7日

二、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 石家庄解放纪念馆改造项目外立面及解放广场装修工程 |
| 2 | 工程地点 | 河北省石家庄解放纪念馆 |
| 3 | 工程概况 | 石家庄解放纪念馆加固、功能更新、设施设备改造、外地面提升、解放广场改造等内容。其中建筑整体提升面积约13960㎡，广场提升面积约40980㎡（含庭院）。 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料包机械 |
| 5 | 质量标准 | 合格。满足图纸设计和使用功能要求，符合国家、行业、地方现行验收规范。 |
| 6 | 品牌要求 | / |
| 7 | 文明施工标准 | 省级安全文明工地 |
| 8 | 招标范围 | 参见投标须知2.1条款相关规定 |
| 9 | 工期要求 | 总工期、重要节点工期必须满足招标人要求，详见合同条款。 |
| 10 | 付款方式 | 付款方式： 1.招标人向中标人支付工程款（进度款）的时间和方式：按节点支付实际完成工程量的80%， 2.中标人承包范围内全部施工完成并验收合格后支付已完成工程量85%， 3.总承包方工程全部完成并验收合格后、最终审计结算完成后28日内，支付至承包人双方确认工程款的97%， 4.剩余3%质保金待质保期（3年）满后若无质量问题，28 日内予以返还。（无息） 5.最终分包结算价=工程量*固定单价*百分制考核（分包人未予主张或者未能争取到的相关内容部分不在结算范围。） 6.如到上述付款节点时业主尚未支付招标人工程款，投标人应与招标人共同向业主主张应付款项，但投标人不得向招标人主张应付款项及违约责任。 7.投标人必须向招标人出具增值税专用发票（税率9%）及收据作为收款凭证。 8.投标人结算必须执行河北建工集团百分考核制。 9.合同价款支付：银行转账。 |
| 11 | 投标人资质 等级要求 | （1）本次招标要求投标人须具有资格：具有中华人民共和国企业独立法人资格，持有工商行政管理部门核发并通过最近年检的法人营业执照。投标人具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 （2）具有良好的商业信誉，必须具有相关专业承包所必需的人员、相关类似规模及施工经验、机械设备、专业技术能力、对外协调能力及资金实力。 （3）投标人必须具备一般纳税人资格，能够提供9%税率增值税专用发票。 （4）近三年相关类似规模工程业绩。 （5）其他要求：①被集团列入合格供应商黑名单企业不允许报名投标。②近三年（2019年10月至2022年9月）未因质量问题受到业主举报或政府主管部门的处罚，财务状况良好，履行合同所需的资金、人员、设备、技术等方面能力强以及提供及时、可靠、高效、优质的服务的企业。③本项目不接受联合体投标。④未尽事宜按照招标文件执行。 |
| 12 | 踏勘现场 | 不统一组织踏勘现场（自行踏勘） |
| 13 | 报价方式 | 清单报价 |
| 14 | 投标限价 | 16427967元 |
| 15 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 16 | 投标保证金 | / |
| 17 | 招标方式 | 公开招标，先招后议。投标人须先到项目部报名，项目部对报名单位进行资格预审（项目部根据报名情况进行考察），资格审查结束后，项目部推荐合格投标人在网标平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采网进行指导。本次投标在中采网招标平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com。网上开标结束后，招标人组织入围的投标人进行谈判，最终确定中标人。 |
| 18 | 网上开标 时间 | 2022年12月13日上午9:00. |
| 19 | 谈判时间 | 谈判时间另行通知；暂定石家庄解放纪念馆改造项目外立面及解放广场项目部 |
| 20 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家，不满足要求时推迟开标。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。 采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余70%，第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。 报价时间间隔为30分钟。 2、谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件正本1份，副本2份（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写），A4纸打印，胶装，密封。 |
| 20 | 评标委员会组成 | 集团公司评标委员会成员、分公司、项目部班子成员及相关生产、技术、商务人员，总评委人数为单数。 |
| 21 | 确定 中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的施工方案、报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标（中标后业主、监理、招标人对中标人进行考察）。 |
| 22 | 履约担保 | 履约保证金 1、履约保证金形式：现金、履约保函。 2、履约保证金金额：合同总价5%。 |
| 23 | 中标 服务费 | 确定中标人后，2日内由中标人向中采网平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担）最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。 |
| 24 | 招标控制价 | 16427967元 |
| 25 | 招标人联系方法 | 项目部报名联系人：王江辉 18033788902 |
| 26 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 招标服务平台：中采网电子商务招标平台 联系人： 李天阳 17367990115 |
| 27 | 全过程监督组 | 监督小组部门：河北建工集团有限责任公司 联系人：刘浩 18603311101 |
| 28 | 招标人监督部门及联系方式 | 招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部 联系人：张克 联系电话：13831127275 |

三、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围及相关要求

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求：见本须知前附表。

4、技术要求及相关规范

4.1本工程技术要求指标：

适用本项目的国家、行业和地方规范、标准和规程：与本项目相关的全部国家、行业及地方现行规范、标准、规程及设计要求。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，分包人应按照其中要求最严格的执行。

4.2质量要求

4.2.1所用于本工程材料应满足设计要求并符合相关于国家、地方以及有关部门的设计规范、标准、技术资料。

4.2.2每一批材料进场后由中标单位组织招标人、监理机构、建设方等有关人员参加，在国家认可的试验室内进行。试验结束后，试验机构应出具完整的试验报告。如试验检验不合格，所有材料全部退场，中标人承担所有损失，造成招标人损失或工期延误的应予以赔偿。

4.2.3中标人应在材料进场时提供合同约定的材料资料。

4.2.4每个分项工程正式施工前，建设、监理、设计、勘察、施工五方参建人员，对于涉及结构安全及使用功能的必须严格执行首件验收管理规定，将每一分部工程涉及的所有分项工程的第一个检验批或单元为首件验收的对象，对首件产品或分项工程验收，确认合格后方可进行大面积施工或批量生产、进行下道工序。如施工质量不得低于首件验收标准，如由此造成的损失由中标人承担。

4.3工程施工及验收要求

4.3.1所用于本工程施工应满足设计要求并符合相关于国家、地方以及有关部门的设计规范、标准、技术资料。

4.3.2工程施工由中标人编制合理有效的施工组织设计，并经施工、监理单位审核通过后实施。

4.3.3中标人施工时必须配备训练有素的技术人员进行施工。

4.3.4工程施工必须按照国家技术规程及地方标准施工。

4.3.5中标人应对自身产品进行必要和足够的保护，并及时以书面形式通知招标人和监理，寻求配合和监督。如因保护不当而造成的成品、半成品损坏，由中标人自行承担，招标人不支持中标人的任何索赔。因招标方管理和施工原因造成中标人产品的损坏，招标方应予以赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由招标人和监理确定，该款项应在中标人当期进度款报批前予以支付。

4.3.6中标人应对自身产品进行必要和足够的保护，并及时以书面形式通知招标人和监理，寻求配合和监督。如因保护不当而造成的成品、半成品损坏，由中标人自行承担，招标人不支持中标人的任何索赔。因招标方管理和施工原因造成中标人产品的损坏，招标方应予以赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由招标人和监理确定，该款项应在中标人当期进度款报批前予以支付。

4.3.7中标人在完成合同约定的工作内容，并自检合格，经招标人复查同意，并在相关部门共同参加下完成了实体功能检测，达到设计和规范要求，可申请工程验收。招标人按国家和行业现行规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。

4.3.8招标人整体工程通过竣工验收合格之日为本工程实际竣工日期。

5.品牌要求：/

6、健康、安全和环保施工

6.1中标人在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合招标人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。发包人在履行安全文明、环保检查时，如发现投标人有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对投标人进行警告和罚款。三次警告后或投标人无理取闹、扰乱施工现场投标人有权终止合同，投标人承担因此对招标人造成的一切损失。

6.2材料供应方式与管理：所有材料由投标人自行供应及管理，设备必须为国内外知名品牌，且必须服从招标人项目部管理规定。

7、发标及踏勘现场

7.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

7.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

8、投标费用

8.1 报名费：

投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对投标人投标费用的增加负任何责任，投标人自愿承担一切费用。

（二）招标文件

9、招标文件的组成

9.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表

（2）评标办法

（3）投标文件格式（投标函部分）

（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）

9.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

10、招标文件的澄清

10.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

11、招标文件的修改

11.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

11.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

11.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

11.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

12、投标文件的语言及度量衡单位

12.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

12.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

13、投标文件的组成

13.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。

13.2 投标函部分主要包括下列内容：

13.2.1投标函；

13.2.2法定代表人身份证明文件；

13.2.3法定代表人授权委托书（谈判阶段的投标单位出示原件）；

13.2.4投标保证金缴纳证明复印件(本项目不涉及）；

13.2.5营业执照、资质证书副本等相关证件复印件

13.2.6投标人业绩表及同类业绩合同复印件

13.3 商务部分主要包括下列内容：

13.3.1封面；

13.3.2工程项目报价表；

13.4 技术部分主要包括下列内容：

13.4.1施工组织设计

13.4.2组织机构人员表

13.4.3拟投入机械汇总表

14、 投标报价

14.1 除本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式外，投标人的投标报价应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。

14.2本工程所需的所有材料、设备投标人应在招标人给定的品牌内选用，如给定品牌产品没有涵盖，应选用业主单位认可的同档次国内外知名品牌产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定，招标人有权统一品牌。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。

14.3投标报价由投标人按照招标工程量清单和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。

14.4投标报价所包含的内容明确如下：

（1）自行现场勘察费用；

（2）工程涉及的：承包范围内所有涉及装修工程的施工费、措施费、材料费、专项论证、验收、完活清理、成品保护、其它专业配合及间歇费及保修等直至交付建设单位使用的图纸内包括的全部工作内容。

施工应满足设计要求和规范规定，并负责分包内容的各项试验检验，专项方案以及竣工资料的编制、整理、报验、档案馆的归档和配合总包单位的归档，保证分部工程验收及整体工程最终竣工验收，质量保修期内对因投标方原因引起的质量问题进行保修等全过程。

如若施工过程中设计图纸及施工范围发生变化、建设单位提出全部（或局部）暂停或暂缓施工等要求，投标人不得提出费用索赔、补偿、价格变动等诉求，但工期可相应调整。

（3）按照承包人给出的工程量，结合施工图，施工现场状况，报固定综合单价、总价，固定综合单价包含了装修施工、主辅材、配件、人工费、机械机具（含施工所需全部机械机具，含机械机具进出场费及使用费，机械机具保养费用等）、措施费（含冬雨季施工增加费）、材料复试及材料检验、运输、装卸、二次搬运、赶工、配合、现场保管、半成品成品保护、基层清理、隐检、措施、风险、验收、售后服务、管理、保险、防疫费、利润、税金等政策性文件规定的一切费用等完成承包范围内所有工作的包工包料、保质量、保工期、保维修的全部工作和责任。

（4）报价依据：现场踏勘现状、招标范围、工程量、施工规范的要求，结合当前建筑市场劳务费、机械费价格标准，报完全单价。本次合同中数量为暂定，数量以实际施工量为准。

（5）分包人已充分考虑保证工程质量、工期等所发生的各种风险费用后确定有竞争性的报价。该价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（6）特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用；

（7）安全文明及环保施工费用；

（8）自然气候、扬尘治理、疫情防控、国家性重大会议影响造成停、窝工的费用；

（9）专项方案、竣工资料编制、整理、报验；

（10）临电内容：①二级以下配电箱、电线、电缆的敷设 ②移动照明的灯架、灯管、灯泡等材料及安装维护；

（11）装卸车：充分考虑现场实际情况，负责所需的材料、周转工具的进退场、装卸车，场内倒运、分类定点码放及挂牌标示，码放整齐，达到河北建工集团标准化的要求；

（12）投标人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全帽（由招标人统一配发，费用由投标人承担）、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等；

（13）不可避免的工程间隙时间；

（14）投标人统一着装（工装由招标人统一配发，费用由投标人承担)；

（15）投标人生活用品：床架、床板、空调、被褥等生活所需品由投标人承担，符合安全施工文明要求；水电费用及挂表费用由投标人自行承担；投标人应按招标人指定的食堂（项目部食堂）吃饭，费用由招标人独自承担，现场不允许招标人自行开灶。

（16）投标人必须保证季节性施工阶段的正常施工，投标人在季节性施工、节假日施工中产生的一切费用以及因雾霾等原因停工产生的费用不予以另外支付。

（17）用于安全、文明施工卫生打扫工作中的所有用工（主要包含施工范围内道路及工人宿舍、项目部办公区等公共部位的卫生打扫及施工场区内所有设备加工棚、材料堆放架、安全标识标牌、文明施工标识标牌等的设立、维护、擦拭及拆除）均包含在综合单价中，施工时按照项目部的要求，与其他施工队伍合理分担。

（18）投标人未满足招标人要求或施工过程中未响应招标文件要求的，由发包人组织施工，产生费用双倍扣除承包人且清理的材料归发包人处理。

（19）超高费、配合费、管理费、利润、税金等其他有可能发生的费用，均包含在综合单价中，费用不在调整。

（20）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：材料搭接、损耗费、成品保护费、临建设施费、环境保护费、安全生产费、办理通行证费、环保证费、周边社会关系协调费、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰，沿路清扫费、与其他分包人协调配合、按照国家及地方有关行政部门标准要求或规定进行的测试检验、送样样品费用及送样产生的相关费用、包施工过程中方案及资料编制整理及完整的竣工资料、满足国家规定的安全文明措施费用及一切上缴政府部门各类规费和税金及其他政策性调整费用等所有分包人所要完成施工内容的全部费用等。这些风险因素已经包括在合同价款中。

（21）所有工程的特殊技术处理等工程量不另行计算，投标人将其增加的工程量综合考虑在投标报价中，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，此费用综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。

（22）中标人应综合考虑各项防疫费用，按照招标人及相关要求设置足够数量的专职防疫人员，劳务员、安全员、生活区管理人员等。

14.5装卸车及材料堆放：

（1）负责本工程所需的周转工具、材料、机械设备的进、退场装卸车，按发包人要求分类定点码放，码放整齐，达到河北省建设工程安全文明工地标准。

（2）进场后，发、承包双方根据总平面布置图约定材料堆放地点。

14.6施工机械设备、工具、材料

投标人需提供除招标人提供以外的全部机械设备、工具、材料。

14.7施工机械设备

投标人需自带除塔吊以外承包工作内容中涉及的施工机械设备（含机械设备消耗品，如电焊条、锯片、氧气乙炔等）。

14.8施工工具

（1）招标人提供下表所列施工工具。投标人自备下表所列以外的全部机具。

（2）投标人需提供现场临电二级箱（不包含）及以下至自带施工机械设备处的电缆、配电箱及现场照明灯具。

14.9关于材料损耗：

对由招标人供应的材料、设备，中标人应依据工程进度提前一个月编制材料供应计划。否则因材料供应不及时而导致工期拖延造成的损失由中标人负责。材料损耗率不超定额损耗系数，超过部分由中标人负担，一旦发现中标人浪费材料，立即给予浪费材料价值的3倍处罚，并在当月或最终结算费中扣除，节约将奖励中标人部分费用。

14.10施工材料

招标人提供下表所列材料，其余涉及到的施工用辅料均由投标人购置。

招标人提供机械、工具、材料一览表

| 施工机械 | 施工工具 | 施工材料 |
| --- | --- | --- |

15、投标货币

15.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

16、投标有效期

16.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

17、投标保证金（本项目不适用）

17.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

17.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

17.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

17.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向中标及未中标的投标人退还投标保证金。

17.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

17.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议。

17.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

17.5.3投标单位被判定为恶意竞标；发生围标、串标等违规行为的。

(五) 开  标

18、开标

18.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

18.2 开标程序：

18.2.1网上竞价阶段：

经过中采网注册并按要求缴纳投标保证金。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。技术部分无需上传。

18.2.2洽商谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供一份装订好的纸质版投标文件（商务标及技术标一式两份，正本及副本）。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价需与最终的网上竞价一致。

(六) 评  标

19、评标

19.1评标的依据

招标文件和投标文件。

19.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

19.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

（七）中标通知

20、中标通知

20.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。

20.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（八）签订合同

21、签订合同

21.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

21.2拒签合同

21.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

21.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

21.3本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。

21.4本招标文件的解释权归招标人所有。

四、 合 同 条 款

一、工程质量：满足图纸设计和使用功能要求，符合国家、行业、地方现行验收规范，达到“省优”标准，鲁班奖。

二、工程工期：

1.如果因分包方原因造成工程不能按照承诺的时间完成，分包方每拖延一天应向总承包方支付合同价款1‰的违约金，最多不超过5%。

2.分包方应充分考虑雾霾天气等情况造成的停工，制定施工方案及时调整施工计划，严格按照总包方制定的工期进行施工。

三、安全施工：

1.分包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受本工程监理、总承包方管理以及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝死亡事故。由于分包方安全教育、措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用，由分包方承担。

2.分包方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对其安全负责。总承包方不得要求分包方违反安全管理的规定进行施工。

3.在合同内工程全部完工后无安全事故且达到河北省文明工地工地要求。

四、工程款（进度款）支付（暂定）

付款方式：

1.招标人向中标人支付工程款（进度款）的时间和方式：按节点支付实际完成工程量的70%，

2.中标人承包范围内全部施工完成并验收合格后支付已完成工程量80%，

3.总承包方工程全部完成并验收合格后、最终审计结算完成后28日内，支付至承包人双方确认工程款的97%，

4.剩余3%质保金待质保期（3年）满后若无质量问题，28 日内予以返还。（无息）

5.工程结算时以实际完成部位图纸为基础。

最终分包结算价=工程量*固定单价*百分制考核（分包人未予主张或者未能争取到的相关内容部分不在结算范围。）

工程量计量：施工结算时，工程量以投影面积进行计量（附加层、搭接等不予计量），超出图纸范围、质量不合格不予计量。综合单价包死，不予调整。

6.如到上述付款节点时建设单位尚未支付总承包方工程款，分包方应与总承包方共同向建设单位主张应付款项，但分包方不得向总承包方主张应付款项及违约责任。

7.分包方必须向总承包方出具增值税专用发票及收据作为收款凭证，（增值税专用发票：专业分包9%）。

8.若因分包方存在开票行为违法、所开具发票不真实有效等事项或其他行为，影响总承包方纳税申报或者使本合同中总承包方所取得发票无法进行纳税抵扣，分包方应赔偿总承包方相应的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等费用。

9.分包方结算必须执行河北建工集团百分考核制。

10. 必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员和施工机械设备办理保险，支付保险费用。承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果（如由发包方缴纳的各项保险，由各队伍分摊）；

五、分包方采购材料设备

分包方的所有材料必须满足图纸及招、投标文件的相关技术要求，服从总承包方统一管理。

六、竣工结算方式：

分包方最终结算金额=工程量*固定单价*百分制考核（分包人未予主张或者未能争取到的相关内容部分不在结算范围。）

七、合同的履行、终止和解除

在施工过程中，如工程质量不能满足现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格），不能满足定州相关文件对于工程质量的要求，总承包方有权终止合同，并另行选择合作单位，由此造成总承包方的一切损失应由分包方承担。

- 奖惩措施

1. 该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于分包方原因达不到，按工程结算价款3%对分包方进行处罚。

2.本工程必须达到总承包方《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求，如由于分包方原因达不到，按工程结算价款5%对分包方进行处罚。

九、其它：

1.单项工程变更、洽商增加用费在2000元以内，分包方不得调整。

2.分包方不得无故更换项目经理，并且项目经理常驻现场，安全员和特种作业人员必须持证上岗。

3.分包方必须遵守河北建工集团对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

4.履约保证金在第一次拨付进度款中扣除。待装修工程完工后，总承包方退还分包方履约保证金（无利息）。

5.招标人有权根据工程的实际需要对投标人的分包范围做出调整，包括增减，投标人不能因此而提出任何经济索赔。

6.投标人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

7.投标人必须保证麦收、秋收阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

8.投标人必须按照招标人《建筑劳务实名制管理暂行办法》的要求对劳务人员实行实名制管理，投标人必须遵守招标人关于禁止饮酒的相关规定。

9.分包合同必须由分包单位法定代表人签订，授权委托人无效。

10.招标人按甲乙双方合同付款后，投标人不能支付人工及其它债务要求时，由投标人单位法定代表人自愿负全责，投标人承诺不追究招标人责任。

11.若因投标人原因，投标人中途退场后，招标人按投标人完成工程量的60%进行结算，投标人无条件退场。投标人退场延误造成损失的，投标人负全部责任，损失从履约保证金中扣除。

12.投标人不得将工程进行转包的，如投标人私自将分包工程进行转包，投标人立即无条件退场，招标人按投标人所完成工程量的60%费用结算，不再计取任何费用。

13.投标人必须与招标人签订安全协议书、消防协议书、施工合同承诺书。

14.投标人必须服从建设单位及招标人安排，应严格服从招标人统一安排组织施工，不得影响后续分包项目施工。在必要时采取赶工措施，无条件压缩工期，并承担抢工费用。

15.投标人应加强对已完工程的保护工作，同时必须注意对其他方已完工产品的保护，若造成其他方物品的损坏，投标人应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由招标人和被损坏方商议确定。

16.投标人应与其他分包方、总承包单位、监理单位、建设单位建立良好的合作关系，如因投标人原因造成一切纠纷，由投标人自行承担相关责任。

- 投标人需负责验收相关事宜，保证验收通过并承担费用。

- 投标人需负责承包范围内工程资料的编制，须符合现行规范、标准的规定，保证通过验收，验收合格后交付招标人。

19.以上若有未尽事宜，应经双方协商一致，签定补充协议。

20.本分包合同未列内容、未约定内容不得超出业主单位与总承包方合同及招标文件内约束条款。

五、投标文件格式

石家庄解放纪念馆改造项目外立面及解放广场装修工程

投标文件

投   标   人：          		        （盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日        期：         年        月         日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、投标人营业执照、资质证书等证件复印件

五、投标人业绩表及同类业绩合同复印件

六、投 标 报 价

七、技术部分

（一）投 标 函

致：           （招标人）

- 根据你方                    （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的最终报价为：

最终报价：                   （大写：           ）含税税率   %。

按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币   /    元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

年     月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：           职务：

系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

年     月     日

（三）授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：    年  月   日至    年   月   日

代理人：                性别 ：        年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

（四）投标人营业执照、相关资质证书、

等证件复印件、厂家授权书

（五）主要施工业绩一览表（可提供不少于两份合同复印件，提供近3年或近5年施工业绩）

| 序号 | 工程名称 | 工程地点 | 合同价款 | 发包人 | 施工年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 投标报价

招   标   人：

工  程 名 称：

投标报价（小写）：

（大写）：

投   标   人：                   （单位盖章）

法定代表人

或其授权委托人：                （签字或盖章）

编制时间：     年    月    日

报价说明

投标报价应综合考虑以下内容（已包含在报价中）：

（1）涉及的：承包范围内所有涉及装修工程的施工费、措施费、材料费、专项论证、验收、其它专业配合及间歇费、试验检测、资料编制及整理、及保修等直至交付建设单位使用的图纸内包括的全部工作内容。

（2）按照承包人给出的工程量，结合施工图，施工现场状况，报固定综合单价、总价，固定综合单价包含了施工、主辅材、配件、人工费、机械机具（含施工所需全部机械机具，含机械机具进出场费及使用费，机械机具保养费用等）、措施费（含冬雨季施工增加费）、材料复试及材料检验、运输、装卸、二次搬运、赶工、配合、现场保管、半成品成品保护、基层清理、隐检、措施、风险、验收、售后服务、管理、保险、防疫费、利润、税金等政策性文件规定的一切费用（一个有经验的承包商应考虑到的）等完成承包范围内所有工作的包工包料、保质量、保工期、保维修的全部工作和责任。

（3）司机工资、机械、设备的进出场费、机械费、人工费、冬雨季施工措施费（如雨季道路铺垫）；各种保险费、一切用工费及政策性文件 、规定费用等全部内容；

投标人根据现场实际情况，图纸要求，综合考虑施工过程中措施性、辅助性作业内容（包括但不限于人工清表）。

（4）企业管理费、风险及各种规费；

（5）现场及图纸范围内费用；

（6）安全文明及环保施工费用；

（7）自然气候、扬尘治理、政府会议、检查、不可抗力等影响以及相关部门应急管控造成停、窝工的费用。

针对2022年初以来爆发的新型冠状病毒肺炎疫情，充分考虑安全卫生措施、施工保障措施的费用增加，并综合考虑因疫情可能导致的用工、材料价格波动的风险，综合考虑停工、复工或有条件复工、核酸检测、隔离等带来的费用。

（8）不可避免的工程间隙时间；

（9）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括且不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰、交通事故等。投标人中标后，现场施工时与当地居民、施工机械所有者和其他社会外界因素发生的一切纠纷由投标人自行解决。

（10）若由投标人原因导致的合同条款以外的工作内容，所发生的一切费用包含在综合单价里，招标人不在支付任何费用。

石家庄解放纪念馆改造项目外立面及解放广场装修工程报价表

| 分部分项工程量清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：广场装修标志碑 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 | m2 | 19.2 |  |  |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 17.22 |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:达到设计要求 | m3 | 2.1 |  |  |
| 4 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.土方场内倒运 | m3 | 15.12 |  |  |
| 5 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.含泵送 | m3 | 3.31 |  |  |
| 6 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 | m3 | 11.81 |  |  |
| 7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 | t | 0.21 |  |  |
| 8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢 | t | 0.45 |  |  |
| 9 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 0.06 |  |  |
| 10 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.预埋螺栓 | t | 8 |  |  |
| 11 | 011204004001 | 干挂石材钢骨架 | 1.800*800 5厚镀锌钢龙骨、次龙骨 | t | 1.98 |  |  |
| 12 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.部位：标志碑顶面、侧面、后面 2.30厚磨光面芝麻白花岗岩 | m2 | 38.63 |  |  |
| 13 | 011204001002 | 石材墙面 | 1.部位：标志碑正面 2.60厚磨光面芝麻白花岗岩,中间凹槽深30 | m2 | 5.72 |  |  |
| 14 | 011204001003 | 石材墙面 | 1.部位：标志碑正面 2.凹槽部分深30mm.表面粘贴不锈钢金色橄榄枝立体花纹花纹厚20mm | m2 | 1.3 |  |  |
| 15 | 011508004001 | 金属字 | 1.3厚不锈钢楷书镂空字体,表面红色亚克力发光字体 | 个 | 8 |  |  |
| 16 | 011508004002 | 金属字 | 1.不锈钢金色立体文字厚30mm | 个 | 10 |  |  |
| 17 | 050201004001 | 道牙 | 1.1200*300*210浅灰色磨光面花岗岩 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.200厚c25混凝土 4.300厚3:7灰土 | m | 52.8 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：广场装修标志碑 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 5.素土夯实，压实系数0.95 |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / | / |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：广场装修党建雕塑 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 010101001003 | 平整场地 | 1.平整场地 | m2 | 13.1 |  |  |
| 2 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 7.86 |  |  |
| 3 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:达到设计要求 | m3 | 2.29 |  |  |
| 4 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.土方场内倒运 | m3 | 5.57 |  |  |
| 5 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.含泵送 | m3 | 1.31 |  |  |
| 6 | 010501002002 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 | m3 | 4.26 |  |  |
| 7 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 | t | 0.04 |  |  |
| 8 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢 | t | 0.17 |  |  |
| 9 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.铁件制作安装 | t | 0.55 |  |  |
| 10 | 010516002004 | 预埋铁件 | 1.预埋螺栓 | t | 0.01 |  |  |
| 11 | 050101B01001 | 雕塑1 | 1.尺寸：8000mm长*700mm宽*1500mm高 2.红色不锈钢表面刷氟碳漆两道 3.具体详见设计图纸 | 座 | 1 |  |  |
| 12 | 050101B01002 | 雕塑2 | 1.尺寸：8000mm长*700mm宽*1800mm高 2.红色不锈钢表面刷氟碳漆两道 3.LED发光字、发光灯带 4.具体详见设计图纸 | 座 | 1 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / | / |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：广场装修雕塑基座改造 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.胜利之城”雕塑保持原位不动,仅对外饰面进行拆除 2.饰面材料种类:花岗岩 | m2 | 80.8 |  |  |
| 2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.胜利之城”雕塑保持原位不动,仅对外饰面进行拆除 2.饰面材料种类:花岗岩 | m2 | 92.54 |  |  |
| 3 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.综合单价29元/m3，含运费含消纳 | m3 | 10.4 |  |  |
| 4 | 011206001001 | 石材零星项目 | 1.部位:雕塑基台四周 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚磨光面中国黑花岗岩 | m2 | 14.65 |  |  |
| 5 | 011204001004 | 石材墙面 | 1.基层类型、部位:雕塑基座四周 2.面层材料品种、规格、颜色:文化石色带 | m2 | 12.25 |  |  |
| 6 | 011204001005 | 石材墙面 | 1.基层类型、部位:雕塑基座四周 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚磨光面暖灰色花岗岩 3.西立面重新雕刻“胜利之城”文字 | m2 | 53.9 |  |  |
| 7 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.部位:雕塑基台顶面 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚磨光面中国黑花岗岩 | m2 | 64.64 |  |  |
| 8 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1.部位:雕塑基座顶面 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚磨光面暖灰色花岗岩 | m2 | 27.9 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / | / |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：广场装修广场铺砖 | 第 1 页 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 沥青混凝土车行道及平缘石 |  |  |  |  |  |
| 1 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.40厚细粒式沥青混凝土面层 2.80厚粗粒式沥青混凝土 3.200厚碎石垫层 4.300厚3:7灰土,分两步夯实 5.素土夯实,压实系数≥0.95 | m2 | 3702.73 |  |  |
| 2 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.400x800x80浅灰色烧毛面花岗岩侧石 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 3.210厚C25混凝土 | m | 784.84 |  |  |
| 3 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.600*150*300浅灰色烧毛面花岗岩侧石 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 3.140厚C25混凝土 | m | 852.32 |  |  |
|  |  | 广场上车路面（80/60厚石材面层） |  |  |  |  |  |
| 4 | 040203008001 | 块料面层 | 1.600*1200*60黄色烧毛面花岗岩(缝宽≤3,干石灰粗砂扫缝,洒水封缝) 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.200厚C25混凝土 4.300厚3:7灰土,分两步夯实 5.素土夯实,压实系数≥0.95 | m2 | 1036.8 |  |  |
| 5 | 040203008002 | 块料面层 | 1.600*1200*80黄色烧毛面花岗岩(缝宽≤3,干石灰粗砂扫缝,洒水封缝) 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.200厚C25混凝土 4.300厚3:7灰土,分两步夯实 5.素土夯实,压实系数≥0.95 | m2 | 81 |  |  |
| 6 | 040203008003 | 块料面层 | 1.600*300*60红色烧毛面花岗岩(缝宽≤3,干石灰粗砂扫缝,洒水封缝) 2.30厚1:6干硬性水泥砂 | m2 | 216.72 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：广场装修广场铺砖 | 第 2 页 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 浆 3.200厚C25混凝土 4.300厚3:7灰土,分两步夯实 5.素土夯实,压实系数≥0.95 |  |  |  |  |
| 7 | 040203008004 | 块料面层 | 1.600*300*80红色烧毛面花岗岩(缝宽≤3,干石灰粗砂扫缝,洒水封缝) 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.200厚C25混凝土 4.300厚3:7灰土,分两步夯实 5.素土夯实,压实系数≥0.95 | m2 | 47.76 |  |  |
| 8 | 040203008005 | 块料面层 | 1.600*600*60深灰色烧毛面花岗岩(缝宽≤3,干石灰粗砂扫缝,洒水封缝) 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.200厚C25混凝土 4.300厚3:7灰土,分两步夯实 5.素土夯实,压实系数≥0.95 | m2 | 1060.69 |  |  |
| 9 | 040203008006 | 块料面层 | 1.600*1200*60浅灰色烧毛面花岗岩(缝宽≤3,干石灰粗砂扫缝,洒水封缝) 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.200厚C25混凝土 4.300厚3:7灰土,分两步夯实 5.素土夯实,压实系数≥0.95 | m2 | 7906.04 |  |  |
| 10 | 040203008007 | 块料面层 | 1.600*600*60深灰色烧毛面花岗岩盲道板块(缝宽≤3,干石灰粗砂扫缝,洒水封缝) 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.200厚C25混凝土 4.300厚3:7灰土,分两步夯实 5.素土夯实,压实系数≥0.95 | m2 | 132.48 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：广场装修广场铺砖 | 第 3 页 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 11 | 040203008008 | 块料面层 | 1.600*600*80深灰色烧毛面花岗岩盲道板块(缝宽≤3,干石灰粗砂扫缝,洒水封缝) 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.200厚C25混凝土 4.300厚3:7灰土,分两步夯实 5.素土夯实,压实系数≥0.95 | m2 | 95.06 |  |  |
| 12 | 040203008009 | 块料面层 | 1.600*1200*80深灰色烧毛面花岗岩盲道板块(缝宽≤3,干石灰粗砂扫缝,洒水封缝) 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.200厚C25混凝土 4.300厚3:7灰土,分两步夯实 5.素土夯实,压实系数≥0.95 | m2 | 67.68 |  |  |
| 13 | 040203008010 | 块料面层 | 1.600*600*80深灰色烧毛面花岗岩(缝宽≤3,干石灰粗砂扫缝,洒水封缝) 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.200厚C25混凝土 4.300厚3:7灰土,分两步夯实 5.素土夯实,压实系数≥0.95 | m2 | 450.63 |  |  |
| 14 | 040203008011 | 块料面层 | 1.300*600*80深灰色烧毛面花岗岩(缝宽≤3,干石灰粗砂扫缝,洒水封缝) 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.200厚C25混凝土 4.300厚3:7灰土,分两步夯实 5.素土夯实,压实系数≥0.95 | m2 | 31.28 |  |  |
| 15 | 040203008012 | 块料面层 | 1.300*600*80浅灰色烧毛面花岗岩(缝宽≤3,干石灰粗砂扫缝,洒水封缝) 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.200厚C25混凝土 | m2 | 419.52 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：广场装修广场铺砖 | 第 4 页 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 4.300厚3:7灰土,分两步夯实 5.素土夯实,压实系数≥0.95 |  |  |  |  |
| 16 | 040203008013 | 块料面层 | 1.600*1200*80浅灰色烧毛面花岗岩(缝宽≤3,干石灰粗砂扫缝,洒水封缝) 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.200厚C25混凝土 4.300厚3:7灰土,分两步夯实 5.素土夯实,压实系数≥0.95 | m2 | 3638.05 |  |  |
| 17 | 040203008014 | 块料面层 | 1.600*900*60深灰色烧毛面花岗岩(缝宽≤3,干石灰粗砂扫缝,洒水封缝) 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.200厚C25混凝土 4.300厚3:7灰土,分两步夯实 5.素土夯实,压实系数≥0.95 | m2 | 183.6 |  |  |
| 18 | 040203008015 | 块料面层 | 1.600*900*80深灰色烧毛面花岗岩(缝宽≤3,干石灰粗砂扫缝,洒水封缝) 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.200厚C25混凝土 4.300厚3:7灰土,分两步夯实 5.素土夯实,压实系数≥0.95 | m2 | 51.84 |  |  |
| 19 | 040203008016 | 块料面层 | 1.300*600*18浅灰色烧毛面PC陶瓷砖 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土 4.150厚3:7灰土 5.素土夯实(压实系数95%) | m2 | 2810.18 |  |  |
| 20 | 040203008017 | 块料面层 | 1.600*600*18浅灰色烧毛面PC陶瓷砖 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土 4.150厚3:7灰土 | m2 | 276.48 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：广场装修广场铺砖 | 第 5 页 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 5.素土夯实(压实系数95%) |  |  |  |  |
| 21 | 040203008018 | 块料面层 | 1.300*300*18深灰色烧毛面PC陶瓷砖 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土 4.150厚3:7灰土 5.素土夯实(压实系数95%) | m2 | 203 |  |  |
| 22 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 187.52 |  |  |
|  |  | 地面暗埋铜条灯带 |  |  |  |  |  |
| 23 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1.成品100宽LED线形地埋灯，表面磨砂钢化玻璃饰面 2.3厚古铜色不锈钢“几”字型条带，暗埋 | m | 441.4 |  |  |
|  |  | 排水沟 |  |  |  |  |  |
| 24 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.100厚C15混凝土垫层 2..排水沟壁150厚C20混凝土C10-150双层双向 3.排水沟内部抹20厚1：3水泥砂浆掺5%防水粉 4.80厚深灰色烧毛面花岗岩石材篦子,表面开槽 | m | 122.4 |  |  |
| 25 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 1.100厚C15混凝土垫层 2..排水沟壁150厚C20混凝土C10-150双层双向 3.排水沟内部抹20厚1：3水泥砂浆掺5%防水粉 4.80厚浅灰色烧毛面花岗岩石材篦子,表面开槽 | m | 45.6 |  |  |
| 26 | 040201022003 | 排水沟、截水沟 | 1.100厚C15混凝土垫层 2..排水沟壁150厚C20混凝土C10-150双层双向 3.排水沟内部抹20厚1：3水泥砂浆掺5%防水粉 4.60厚浅灰色烧毛面花岗岩石材篦子,表面开槽 | m | 447.03 |  |  |
| 27 | 011702001005 | 基础 | 1.垫层模板 | m2 | 123.01 |  |  |
|  |  | 入口台阶 |  |  |  |  |  |
| 28 | 010507004001 | 台阶 | 1.670*1200*150烧毛面浅灰色花岗岩，防滑凹槽 暗埋LED灯带 | m2 | 206.27 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：广场装修广场铺砖 | 第 6 页 共 6 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 2.30厚1:3水泥砂浆 3.200厚C30钢筋混凝土8@150双向 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实,压实系数≥0.95 |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / | / |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：广场装修旗台、旗杆 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 010101001002 | 平整场地 | 1.平整场地 | m2 | 12.96 |  |  |
| 2 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 1.3 |  |  |
| 3 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:达到设计要求 | m3 | 0.46 |  |  |
| 4 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.土方场内倒运 | m3 | 0.84 |  |  |
| 5 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.含泵送 | m3 | 0.14 |  |  |
| 6 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 | m3 | 1.2 |  |  |
| 7 | 010507007001 | 其他构件 | 1.部位:柱顶二次浇筑混凝土 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C25 4.含泵送 | m3 | 0.25 |  |  |
| 8 | 011506002001 | 金属旗杆 | 1.旗杆材料、种类、规格:不锈钢旗杆 2.旗杆高度:12m 3.基座材料种类:详见图集12J003-E23 4.地脚螺栓:详见图集12J003-E23 | 根 | 1 |  |  |
| 9 | 011702027001 | 台阶 | 1.MU10水泥砂浆砌筑MU15砖台阶 | m2 | 12.96 |  |  |
| 10 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.粘结材料种类:30厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600x600x30芝麻白烧毛面花岗岩 | m2 | 12.96 |  |  |
| 11 | 011205001001 | 石材柱面 | 1.部位:旗台四周 2.面层材料品种、规格、颜色:1300x350x50特制异型烧毛面芝麻白花岗岩 | m2 | 1.82 |  |  |
| 12 | 011205001002 | 石材柱面 | 1.部位:旗台四周 2.面层材料品种、规格、颜色:600*100*30芝麻白烧面花岗岩 | m2 | 0.96 |  |  |
| 13 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.部位:旗台顶面 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻白烧毛面花岗岩 | m2 | 1.23 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：广场装修旗台、旗杆 | 第 2 页 共 2 页 |
| / | / | 合 计 | / | / | / | / |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：广场装修庭院铺装改造 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 040203008019 | 块料面层 | 1.300*600*18浅灰色烧毛面PC陶瓷砖 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土 4.150厚3:7灰土 5.素土夯实(压实系数95%) | m2 | 618.46 |  |  |
| 2 | 041102001002 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 258.63 |  |  |
| 3 | 040201022004 | 排水沟、截水沟 | 1.100厚C15混凝土垫层 2..排水沟壁150厚C20混凝土C10-150双层双向 3.排水沟内部抹20厚1：3水泥砂浆掺5%防水粉 4.60厚浅灰色烧毛面花岗岩石材篦子,表面开槽 | m | 203.92 |  |  |
| 4 | 011702001006 | 基础 | 1.垫层模板 | m2 | 40.78 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / | / |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：纪念馆装修出入口改造 | 第 1 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | RK-1、RK-3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011611003001 | 钢网架拆除 | 1.拆除广告牌 | t | 2.55 |  |  |
| 2 | 011608002004 | 铲除涂料面 | 1.除主入口外其他三面剔除现有外饰面 | m2 | 127.8 |  |  |
| 3 | 011605001007 | 平面块料拆除 | 1.现有石材面拆除,含台阶面层 | m2 | 104.26 |  |  |
| 4 | 010103002048 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.综合单价29元/m3，含运费含消纳 | m3 | 4.55 |  |  |
| 5 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.M10水泥砂浆砌筑MU15砖墙 | m3 | 17.44 |  |  |
| 6 | 010502002004 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送 | m3 | 1.08 |  |  |
| 7 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.150厚C25钢筋混凝土压顶 2.含泵送 | m3 | 4.26 |  |  |
| 8 | 010515001051 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 | t | 0.2 |  |  |
| 9 | 011204001006 | 石材墙面 | 1.增加高≥1.2米挡墙装饰(高度随标高变化),挡墙厚度约600mm,采用干挂手法,外饰面为1200*600*30磨光面浅灰色花岗岩 | m2 | 190.28 |  |  |
| 10 | 011204001007 | 石材墙面 | 1.石材饰面560*600*30浅灰色磨光面花岗岩 | m2 | 43.86 |  |  |
| 11 | 011204001008 | 石材墙面 | 1.除主入口外其他三面剔除现有外饰面,更换新石材饰面600*600*30浅灰色磨光面花岗岩 | m2 | 44.52 |  |  |
| 12 | 011102001004 | 石材楼地面 | 1.石材饰面600*600*30浅灰色磨光面花岗岩 2.20厚c15细石混凝土找平 | m2 | 59.74 |  |  |
| 13 | 011107001002 | 石材台阶面 | 1.600长30厚浅灰色烧毛面石材贴面，宽度同现场台阶 | m2 | 21 |  |  |
| 14 | 050307009001 | 标志牌 | 1.安装警示标语 2.3厚拉丝不锈钢材质,四角倒圆角20mm,背板为不锈钢拉丝原色,字体及标识为醒目红色，尺寸:20cmx30cm. | 个 | 2 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：纪念馆装修出入口改造 | 第 2 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | RK-2 |  |  |  |  |  |
| 15 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1.M10水泥砂浆砌筑MU15砖墙 | m3 | 14.78 |  |  |
| 16 | 010502002005 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送 | m3 | 1.06 |  |  |
| 17 | 010507005002 | 扶手、压顶 | 1.150厚C25钢筋混凝土压顶 2.含泵送 | m3 | 3.48 |  |  |
| 18 | 010515001052 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 | t | 0.18 |  |  |
| 19 | 011204001009 | 石材墙面 | 1.干挂950*600*30磨光面浅灰色花岗岩 | m2 | 102.2 |  |  |
| 20 | 011204001010 | 石材墙面 | 1.30厚1：3水泥砂浆结合层 2.570*600*100浅灰色磨光面花岗岩基座压顶 | m2 | 41.26 |  |  |
| 21 | 011206001002 | 石材零星项目 | 1.50*600*30浅灰色磨光面花岗岩 | m2 | 36.18 |  |  |
| 22 | 011102001005 | 石材楼地面 | 1.20厚C15细石混凝土找平层 2.饰面950*600*30浅灰色磨光面花岗岩 | m2 | 51.24 |  |  |
| 23 | 011102001006 | 浅灰色磨光面花岗岩基座 | 1.C10细石混凝土找平层 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 3.200*600*120浅灰色磨光面花岗岩基座 | m2 | 14.48 |  |  |
| 24 | 011204001011 | 石材墙面 | 1.除主入口外其他三面剔除现有外饰面,更换新石材饰面600*600*30浅灰色磨光面花岗岩 | m2 | 282.7 |  |  |
| 25 | 010807003002 | 金属百叶窗 | 1.通风口处安装不锈钢百叶 | m2 | 2 |  |  |
| 26 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.现有基台上新建玻璃平台栏板 | m | 34.78 |  |  |
| 27 | 050307009002 | 标志牌 | 1.安装警示标语 2.3厚拉丝不锈钢材质,四角倒圆角20mm,背板为不锈钢拉丝原色,字体及标识为醒目红色，尺寸:20cmx30cm. | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 其它人防口改造 |  |  |  |  |  |
| 28 | 011605001008 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:面砖拆除 | m2 | 19.58 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：纪念馆装修出入口改造 | 第 3 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 29 | 011605002006 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:面砖拆除 | m2 | 209.75 |  |  |
| 30 | 010103002049 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.综合单价29元/m3，含运费含消纳 | m3 | 9.17 |  |  |
| 31 | 011204001012 | 石材墙面 | 1.除主入口外其他三面剔除现有外饰面,更换新石材饰面600x600x30厚浅灰色花岗岩石材 | m2 | 19.58 |  |  |
| 32 | 011102001007 | 石材楼地面 | 1.石材饰面600x600x30厚浅灰色花岗岩石材 | m2 | 209.75 |  |  |
| 33 | 050307009003 | 标志牌 | 1.安装警示标语 2.3厚拉丝不锈钢材质,四角倒圆角20mm,背板为不锈钢拉丝原色,字体及标识为醒目红色，尺寸:20cmx30cm. | 个 | 5 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / | / |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：纪念馆装修纪念馆-景观照明 | 第 1 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 040801009001 | 悬挂嵌入式配电箱 | 1.名称:配电箱AL1,IP54(不锈钢） 2.规格:1200x800x250 3.安装方式:防雨型,壁挂安装，距地1.5m 4.含电表：DTS606型电子式 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 030503003002 | 控制器 | 1.名称:远程智能控制器及配套电器 2.控制方式：详见设计图纸 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:开关电源 2.规格:AC220/DC24V 350W IP54 | 个 | 14 |  |  |
| 4 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*100 | m | 5 |  |  |
| 5 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*50 | m | 60 |  |  |
| 6 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:50*25 | m | 320 |  |  |
| 7 | 030411001040 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 4.防腐要求:内壁防锈漆一遍，外壁防锈漆两遍 | m | 20 |  |  |
| 8 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:混凝土切槽 2.规格：详见大样图 | m | 330 |  |  |
| 9 | 030411001041 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 4.防腐要求:内壁防锈漆一遍 | m | 35 |  |  |
| 10 | 030411001042 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 4.防腐要求:内壁防锈漆一遍，外壁防锈漆两遍 | m | 750 |  |  |
| 11 | 030411001043 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.防腐要求:内壁防锈漆一遍 | m | 250 |  |  |
| 12 | 030411001044 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.防腐要求:内壁防锈漆 | m | 350 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：纪念馆装修纪念馆-景观照明 | 第 2 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 一遍 |  |  |  |  |
| 13 | 030408001037 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV 5.电缆头的制作安装 | m | 20 |  |  |
| 14 | 030408001038 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*6 3.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV 5.电缆头的制作安装 | m | 95 |  |  |
| 15 | 030408001039 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*4 3.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV 5.电缆头的制作安装 | m | 1600 |  |  |
| 16 | 030408001040 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-RYY-2*4 3.敷设方式、部位:管道、桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV | m | 350 |  |  |
| 17 | 040805004005 | 景观照明灯 | 1.名称:LED投光灯（T1） 2.规格:LED 150W 4000K AC220V IP66 30° | 套 | 44 |  |  |
| 18 | 040805004006 | 景观照明灯 | 1.名称:LED投光灯（T2） 2.规格:LED 100W 4000K AC220V IP66 60° | 套 | 52 |  |  |
| 19 | 040805004007 | 景观照明灯 | 1.名称:LED投光灯（T3） 2.规格:LED 50W 4000K AC220V IP66 60° | 套 | 18 |  |  |
| 20 | 040805004008 | 景观照明灯 | 1.名称:LED投光灯（T4） 2.规格:LED 50W 3000K AC220V IP66 60° | 套 | 6 |  |  |
| 21 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.名称:投光灯基础 2.规格:300*300*200mm,C25混凝土 | 套 | 94 |  |  |
| 22 | 040805004009 | 景观照明灯 | 1.名称:LED洗墙灯（X1） 2.规格:LED 18W 3000K DC24V IP66 10*60° 1m/套 | 套 | 146 |  |  |
| 23 | 040805004010 | 景观照明灯 | 1.名称:LED洗墙灯（X1-2 | 套 | 1 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：纪念馆装修纪念馆-景观照明 | 第 3 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | ） 2.规格:LED 6W 3000K DC24V IP66 10*60° 0.3m/套 |  |  |  |  |
| 24 | 040805004011 | 景观照明灯 | 1.名称:LED地埋灯 2.规格:LED 72W 4000K AC220V IP67 2~5° | 套 | 101 |  |  |
| 25 | 040805004012 | 景观照明灯 | 1.名称:发光造型用LED灯 2.规格:LED 红色 DC24V IP65 | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 030411001045 | 配管 | 1.名称:波纹软管20 | m | 70 |  |  |
| 27 | 030505011001 | 景观照明调试调试 | 1.名称：景观照明调试 | 系统 | 1 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / | / |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：纪念馆装修纪念馆-内部土建改造 | 第 1 页 共 14 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 首层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属门拆除 2.金属门窗考虑残值 | 樘 | 34 |  |  |
| 2 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.金属窗拆除 2.金属门窗考虑残值 | 樘 | 53 |  |  |
| 3 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.卷帘门拆除 2.金属门窗考虑残值 | m2 | 244.8 |  |  |
| 4 | 011601001006 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质:标准砖 3.拆除砌体的截面尺寸:240厚 | m3 | 601.96 |  |  |
| 5 | 011601001007 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砌体墙 2.砌体材质:加气混凝土砌块 | m3 | 98.6 |  |  |
| 6 | 010101B01005 | 轻钢结构拆除 | 1.首层入口楼梯处局部搭建夹层、二层东南角处局部搭建、东侧现场发现的局部搭建 2.暂按220平米计入 | m2 | 220 |  |  |
| 7 | 010103002016 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.综合单价:综合单价29元/m3，含运费含消纳 | m3 | 1332.08 |  |  |
|  |  | 二层 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011601001008 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质:标准砖 3.拆除砌体的截面尺寸:240厚 | m3 | 11.64 |  |  |
| 9 | 010103002017 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.综合单价29元/m3，含运费含消纳 | m3 | 17.81 |  |  |
|  |  | 10.95m标高 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011601001009 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质:标准砖 3.拆除砌体的截面尺寸:240厚 | m3 | 14.19 |  |  |
| 11 | 010103002018 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.综合单价29元/m3，含运费含消纳 | m3 | 21.71 |  |  |
|  |  | 13.65标高 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 1.金属门拆除 2.金属门窗考虑残值 | 樘 | 37 |  |  |
| 13 | 011601001010 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖墙 | m3 | 56.2 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：纪念馆装修纪念馆-内部土建改造 | 第 2 页 共 14 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 2.砌体材质:标准砖 3.拆除砌体的截面尺寸:240厚 |  |  |  |  |
| 14 | 011601001011 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砌体墙 2.砌体材质:加气混凝土砌块 | m3 | 74.12 |  |  |
| 15 | 010103002019 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.综合单价29元/m3，含运费含消纳 | m3 | 199.39 |  |  |
|  |  | 19.67m标高 |  |  |  |  |  |
| 16 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称:楼板拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:140mm | m3 | 0.4 |  |  |
| 17 | 010103002020 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.综合单价29元/m3，含运费含消纳 | m3 | 0.73 |  |  |
|  |  | 25.5m标高 |  |  |  |  |  |
| 18 | 011610002005 | 金属门窗拆除 | 1.金属门拆除 2.金属门窗考虑残值 | 樘 | 1 |  |  |
| 19 | 011601001012 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质:标准砖 3.拆除砌体的截面尺寸:240厚 | m3 | 4.49 |  |  |
| 20 | 010103002021 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.综合单价29元/m3，含运费含消纳 | m3 | 6.87 |  |  |
|  |  | 新建墙体工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 首层 |  |  |  |  |  |
| 21 | 010401003001 | 实心砖墙 | 洞口封堵 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM5 | m3 | 29.8 |  |  |
| 22 | 010402001001 | 砌块墙 | 新建墙体 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压轻质砂加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM5 | m3 | 14.02 |  |  |
| 23 | 011210B01001 | 隔板墙 | 1.轻钢龙骨水泥加压板,内设150厚岩棉保温（厚度详见图纸） | m2 | 1351.5 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：纪念馆装修纪念馆-内部土建改造 | 第 3 页 共 14 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 24 | 011210B01002 | 隔板墙 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙 | m2 | 2654.96 |  |  |
| 25 | 011210B01003 | 隔板墙 | 1.轻钢龙骨耐水石膏板隔墙 | m2 | 22.42 |  |  |
| 26 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.搭设方式:内墙砌筑脚手架 2.搭设高度:7.5m以内 | m2 | 7.5 |  |  |
| 27 | 010404001003 | 垫层 | 1.设备基础垫层 2.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土 | m3 | 24.2 |  |  |
| 28 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送 | m3 | 89.7 |  |  |
| 29 | 011702001011 | 基础 | 1.基础类型:设备基础 | m2 | 157.66 |  |  |
| 30 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.坡道参见图集12J12-41-A | m2 | 325.65 |  |  |
| 31 | 010101B01006 | 挡鼠板 | 1.抽拉式304不锈钢挡鼠板 2.挡鼠板高500mm,厚度20mm,不锈钢壁厚1.5mm | m2 | 1.25 |  |  |
| 32 | 010101B01007 | 挡鼠板 | 1.450mm可移动铝合金挡鼠板 | m2 | 0.5 |  |  |
| 33 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 幕墙地面 1.100厚细石混凝土垫层 2.2:8灰土回填至标高-0.3m（暂按150厚） | m2 | 45.36 |  |  |
| 34 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.外墙变形缝参见12J14-21-1/2 | m | 1.6 |  |  |
| 35 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送 4.含模板 | m3 | 2.66 |  |  |
| 36 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 | t | 0.076 |  |  |
| 37 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢 | t | 0.15 |  |  |
|  |  | 二层 |  |  |  |  |  |
| 38 | 010402001002 | 砌块墙 | 新建墙体 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压轻质砂加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM5 | m3 | 58.33 |  |  |
| 39 | 011210B01004 | 隔板墙 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙 | m2 | 201.08 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：纪念馆装修纪念馆-内部土建改造 | 第 4 页 共 14 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 40 | 011701003002 | 里脚手架 | 1.搭设方式:内墙砌筑脚手架 2.搭设高度:3.6m以内 | m2 | 235.7 |  |  |
| 41 | 010501006002 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送 | m3 | 0.36 |  |  |
| 42 | 011702001012 | 基础 | 1.基础类型:设备基础 | m2 | 2.96 |  |  |
| 43 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1.屋面变形缝参见12J14-26-1/3 | m | 338.99 |  |  |
| 44 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 1.楼（地）面变形缝参见12J14-9-1/2 | m | 17.85 |  |  |
| 45 | 010507007002 | 其他构件 | 1.混凝土抗冲层 2.屋面混凝土抗冲板均为600x600x60厚C20细石混凝土预制,内配φ6@150双向钢筋 3.含模板 | m3 | 0.08 |  |  |
| 46 | 010507004002 | 台阶 | 1.出入口做法详见12J5-A14-1 | m2 | 3.74 |  |  |
| 47 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送 4.含模板 | m3 | 2.18 |  |  |
| 48 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 | t | 0.068 |  |  |
| 49 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢 | t | 0.12 |  |  |
|  |  | 10.95m标高 |  |  |  |  |  |
| 50 | 011210B01005 | 隔板墙 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙 | m2 | 112.08 |  |  |
| 51 | 010904004002 | 楼（地）面变形缝 | 1.楼（地）面变形缝参见12J14-9-1/2 | m | 6.25 |  |  |
| 52 | 010502002003 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送 4.含模板 | m3 | 1.79 |  |  |
| 53 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 | t | 0.057 |  |  |
| 54 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢 | t | 0.1 |  |  |
|  |  | 13.65标高 |  |  |  |  |  |
| 55 | 010402001003 | 砌块墙 | 新建墙体 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压轻质砂加气混 | m3 | 9.03 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：纪念馆装修纪念馆-内部土建改造 | 第 5 页 共 14 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 凝土砌块墙 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM5 |  |  |  |  |
| 56 | 011210B01006 | 隔板墙 | 1.轻钢龙骨耐水石膏板隔墙200mm厚 | m2 | 3.02 |  |  |
| 57 | 011210B01007 | 隔板墙 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙 | m2 | 428.69 |  |  |
| 58 | 011701003003 | 里脚手架 | 1.搭设方式:内墙砌筑脚手架 2.搭设高度:6m以内 | m2 | 45.17 |  |  |
|  |  | 19.67m标高 |  |  |  |  |  |
| 59 | 010402001004 | 砌块墙 | 新建墙体 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压轻质砂加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM5 | m3 | 24.17 |  |  |
| 60 | 011210B01008 | 隔板墙 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙 | m2 | 64.18 |  |  |
| 61 | 011701003004 | 里脚手架 | 1.搭设方式:内墙砌筑脚手架 2.搭设高度:10m以内 | m2 | 160.97 |  |  |
| 62 | 010507004003 | 台阶 | 1.出入口做法详见12J5-A14-1 | m2 | 3.56 |  |  |
|  |  | 25.5m标高 |  |  |  |  |  |
| 63 | 011210B01009 | 隔板墙 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙 | m2 | 25.87 |  |  |
|  |  | 新做门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 64 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.成品钢制丙级防火门 2.门代号及洞口尺寸:BFM1022、BFM1222 3.整樘门安装，带五金 4.单扇装闭门器 | m2 | 6.6 |  |  |
| 65 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.成品钢制丙级防火门 2.门代号及洞口尺寸:BFM1022、BFM1222 3.整樘门安装，带五金 4.双扇装闭门器和顺序器 | m2 | 5.04 |  |  |
| 66 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.成品钢制甲级防火隔声门 2.门代号及洞口尺寸:JFGM1823 3.整樘门安装，带五金 4.双扇装闭门器和顺序器 | m2 | 28.98 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：纪念馆装修纪念馆-内部土建改造 | 第 6 页 共 14 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 67 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.成品钢制甲级防火门 2.门代号及洞口尺寸:详见门窗表 3.整樘门安装，带五金 4.单扇装闭门器 | m2 | 33.6 |  |  |
| 68 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1.成品钢制甲级防火门 2.门代号及洞口尺寸:详见门窗表 3.整樘门安装，带五金 4.双扇装闭门器和顺序器 | m2 | 106.05 |  |  |
| 69 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1.成品钢制乙级防火门 2.门代号及洞口尺寸:详见门窗表 3.整樘门安装，带五金 4.双扇装闭门器和顺序器 | m2 | 68.85 |  |  |
| 70 | 010803002001 | 防火卷帘(闸）门 | 1.特级防火卷帘门 2.门代号及洞口尺寸:详见门窗表 3.整樘门安装，带五金 4.电动装置 | m2 | 399 |  |  |
| 71 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金门联窗MLC2524、MLC3729 2.整樘门安装，带五金 | m2 | 83.65 |  |  |
| 72 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.甲级防火窗 2.窗代号及洞口尺寸:JFC1012 3.整樘窗安装，带五金 | m2 | 4.2 |  |  |
| 73 | 010807002002 | 金属防火窗 | 1.乙级防火窗 2.窗代号及洞口尺寸:YFC2124a 3.整樘窗安装，带五金 | m2 | 5.04 |  |  |
|  |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防控制室、弱电间、进线间 |  |  |  |  |  |
| 74 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除地面 | m2 | 102.32 |  |  |
| 75 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.拆除墙面面层 | m2 | 321.66 |  |  |
| 76 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除天棚 | m2 | 102.32 |  |  |
| 77 | 010103002022 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.综合单价29元/m3，含运费含消纳 | m3 | 16.81 |  |  |
| 78 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.300高活动底板 2.15厚1:2水泥石子磨光 3.素水泥浆一道 | m2 | 102.32 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：纪念馆装修纪念馆-内部土建改造 | 第 7 页 共 14 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 4.20厚1:3水泥砂浆找平 5.素水泥浆一道 6.20厚聚合物水泥防水砂浆 |  |  |  |  |
| 79 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 | m2 | 621.66 |  |  |
| 80 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.清理抹灰基层 2.刮腻子两遍，分遍抹平 3.涂饰底层涂料 4.修补腻子，磨平 5.涂饰面层涂料二遍 | m2 | 621.66 |  |  |
| 81 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨单层骨架：次龙骨中距400，横撑龙骨中距1200 2.9.5厚900*2700纸面石膏板，自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平 3.刷配套防潮涂料一边 4.表面装饰另选 | m2 | 102.32 |  |  |
| 82 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.清理抹灰基层 2.刮腻子两遍，分遍抹平 3.涂饰底层涂料 4.修补腻子，磨平 5.涂饰面层涂料二遍 | m2 | 102.32 |  |  |
| 83 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.装饰脚手脚 | m2 | 102.32 |  |  |
|  |  | 新风机房、补风机房、排烟机房、空调机房 |  |  |  |  |  |
| 84 | 011605001003 | 地面拆除 | 1.拆除水泥砂浆地面 | m2 | 602.29 |  |  |
| 85 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.墙柱面龙骨及饰面拆除 | m2 | 1129.29 |  |  |
| 86 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 649.33 |  |  |
| 87 | 010103002023 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.综合单价29元/m3，含运费含消纳 | m3 | 77.45 |  |  |
| 88 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.素水泥浆一道 | m2 | 541.7 |  |  |
| 89 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 玻璃棉毡铝板网吸声墙面 1.墙面修补平整，基层处理 2.1.2厚聚合物水泥防水涂料防潮层 | m2 | 1129.29 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：纪念馆装修纪念馆-内部土建改造 | 第 8 页 共 14 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 3.QC50*50轻钢龙骨M6*75膨胀螺栓与墙体固定，双向中距按工程设计 4.40厚玻璃棉毡，用建筑胶粘贴于龙骨空间内 5.玻璃纤维布一层绷紧固定于龙骨表面 6.钉铝板网面层 7.4*20宽铝压条（间距详单项工程设计） |  |  |  |  |
| 90 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 玻璃棉装饰吸声板吊顶 1.铝合金配套T型龙骨，双向中距600 2.13-15厚600*600玻璃棉装饰吸音板搁置于龙骨翼缘上 | m2 | 649.33 |  |  |
| 91 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 水泥砂浆踢脚 1.6厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2水泥砂浆抹面压光 | m2 | 16.46 |  |  |
| 92 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1.装饰脚手脚 | m2 | 649.33 |  |  |
|  |  | 配电间 |  |  |  |  |  |
| 93 | 011605001004 | 地面拆除 | 1.拆除水泥砂浆地面 | m2 | 134.18 |  |  |
| 94 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.拆除墙面面层 | m2 | 336.1 |  |  |
| 95 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 1.天棚拆除 | m2 | 90.4 |  |  |
| 96 | 010103002024 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.综合单价29元/m3，含运费含消纳 | m3 | 41.82 |  |  |
| 97 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.素水泥浆一道 | m2 | 134.18 |  |  |
| 98 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 | m2 | 336.1 |  |  |
| 99 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.清理抹灰基层 2.刮腻子两遍，分遍抹平 3.涂饰底层涂料 4.修补腻子，磨平 5.涂饰面层涂料二遍 | m2 | 336.1 |  |  |
| 100 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3.3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 | m2 | 134.18 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：纪念馆装修纪念馆-内部土建改造 | 第 9 页 共 14 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 4.表面喷刷涂料另选 |  |  |  |  |
| 101 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.清理抹灰基层 2.刮腻子两遍，分遍抹平 3.涂饰底层涂料 4.修补腻子，磨平 5.涂饰面层涂料二遍 | m2 | 90.4 |  |  |
| 102 | 011105001002 | 水泥砂浆踢脚线 | 水泥砂浆踢脚 1.6厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2水泥砂浆抹面压光 | m2 | 20.53 |  |  |
| 103 | 011701006003 | 满堂脚手架 | 1.装饰脚手脚 | m2 | 88.84 |  |  |
|  |  | 变电所 |  |  |  |  |  |
| 104 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.墙面剔除原做法至基层 | m2 | 336.1 |  |  |
| 105 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.剔除原做法至基层 | m2 | 127.3 |  |  |
| 106 | 010103002025 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.综合单价29元/m3，含运费含消纳 | m3 | 12.63 |  |  |
| 107 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.在原有水磨石面层上设置300厚细石混凝土,内配φ12@200双层双向钢筋网片 | m2 | 125.8 |  |  |
| 108 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 | m2 | 336.11 |  |  |
| 109 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.清理抹灰基层 2.刮腻子两遍，分遍抹平 3.涂饰底层涂料 4.修补腻子，磨平 5.涂饰面层涂料二遍 | m2 | 336.11 |  |  |
| 110 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3.3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4.表面喷刷涂料另选 | m2 | 125.8 |  |  |
| 111 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1.清理抹灰基层 2.刮腻子两遍，分遍抹平 3.涂饰底层涂料 4.修补腻子，磨平 5.涂饰面层涂料二遍 | m2 | 125.8 |  |  |
| 112 | 011105001003 | 水泥砂浆踢脚线 | 水泥砂浆踢脚 1.6厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2水泥砂浆抹面压光 | m2 | 4.9 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：纪念馆装修纪念馆-内部土建改造 | 第 10 页 共 14 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 113 | 011701006004 | 满堂脚手架 | 1.搭设方式:内装饰脚手架 | m2 | 125.8 |  |  |
|  |  | 水箱间 |  |  |  |  |  |
| 114 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.楼地面拆除 | m2 | 131.44 |  |  |
| 115 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.墙面剔除原做法至基层 | m2 | 138.84 |  |  |
| 116 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.剔除原做法至基层 | m2 | 131.44 |  |  |
| 117 | 010103002026 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.综合单价29元/m3，含运费含消纳 | m3 | 12.05 |  |  |
| 118 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1.20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.素水泥浆一道 3.30厚C20细石混凝土 2.2.0厚聚合物水泥防水涂料 5.20厚1:3水泥砂浆找平 6.素水泥浆一道 | m2 | 131.44 |  |  |
| 119 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.刷专用界面剂一遍 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆抹平 | m2 | 138.84 |  |  |
| 120 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.清理抹灰基层 2.刮腻子二遍，分遍抹平 3.涂饰底层涂料 4.复补腻子，磨平 5.涂饰面层涂料二遍 | m2 | 138.84 |  |  |
| 121 | 011301001003 | 天棚抹灰 | 1.5厚1:3水泥砂浆打底 2.3厚1:2水泥砂浆抹平 | m2 | 131.44 |  |  |
| 122 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1.清理抹灰基层 2.刮腻子二遍，分遍抹平 3.涂饰底层涂料 4.复补腻子，磨平 5.涂饰面层涂料二遍 | m2 | 131.44 |  |  |
| 123 | 011701006005 | 满堂脚手架 | 1.搭设方式:内装饰脚手架 | m2 | 131.44 |  |  |
|  |  | 能源站 |  |  |  |  |  |
| 124 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 | 1.楼地面拆除 | m2 | 218.86 |  |  |
| 125 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.墙柱面龙骨及饰面拆除 | m2 | 158.96 |  |  |
| 126 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 218.86 |  |  |
| 127 | 010103002027 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.综合单价29元/m3，含运费含消纳 | m3 | 48.74 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：纪念馆装修纪念馆-内部土建改造 | 第 11 页 共 14 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 128 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 1.20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.素水泥浆一道 3.30厚C20细石混凝土 2.2.0厚聚合物水泥防水涂料 5.20厚1:3水泥砂浆找平 6.素水泥浆一道 | m2 | 275.05 |  |  |
| 129 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 玻璃棉毡铝板网吸声墙面 1. 墙面修补平整，基层处理 2. 1.2厚聚合物水泥防水涂料防潮层 3. QC50×50轻钢龙骨用M6×75膨胀螺栓与墙体固定，双向中距按工程设计 4. 40厚玻璃棉毡，用建筑胶粘贴于龙骨间空内 5.玻璃纤维布一层绷紧固定于龙骨表面 6. 钉铝板网面层 7.4×20宽铝压条（间距详单项工程设计） | m2 | 431.58 |  |  |
| 130 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 玻璃棉毡铝板网吸声墙面 1. 墙面修补平整，基层处理 2. 1.2厚聚合物水泥防水涂料防潮层 3. QC50×50轻钢龙骨用M6×75膨胀螺栓与墙体固定，双向中距按工程设计 4. 40厚玻璃棉毡，用建筑胶粘贴于龙骨间空内 5.玻璃纤维布一层绷紧固定于龙骨表面 6. 钉铝板网面层 7.4×20宽铝压条（间距详单项工程设计） | m2 | 87.36 |  |  |
| 131 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 玻璃棉装饰吸声板吊顶 1. 铝合金配套T型龙骨，双向中距600 2.13～15厚600×600玻璃棉装饰吸音板搁置于龙骨翼缘上 | m2 | 218.86 |  |  |
| 132 | 011701006006 | 满堂脚手架 | 1.搭设方式:内装饰脚手架 | m2 | 218.86 |  |  |
| 133 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.排水沟及盖板做法参见12J11-124-7/122-11 | m | 51.43 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：纪念馆装修纪念馆-内部土建改造 | 第 12 页 共 14 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 新增楼梯间 |  |  |  |  |  |
| 134 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆 4.40厚C20细石混凝土垫层 | m2 | 143.57 |  |  |
| 135 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 刮腻子墙面刷白色无机耐擦洗涂料 1.面浆（或涂料）饰面 2.2厚面层耐水腻子刮平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.防潮涂料两道（用防水石膏板时无此道工序）横纵方向各刷一道 5.板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布 | m2 | 702.06 |  |  |
| 136 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 纸面石膏板吊顶刷白色无机耐擦洗涂料 1.轻钢龙骨单层骨架∶次龙骨中距400，横撑龙骨中距1200 2. 9.5厚900×2700纸面石膏板，自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平 3. 刷配套防潮涂料一遍 4. 表面装饰另选 | m2 | 186.64 |  |  |
| 137 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1. 9厚1∶3水泥砂浆 2.6厚1∶2水泥砂浆 3. 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 4. 3～4厚1∶1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 5. 5～7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝 | m2 | 7.18 |  |  |
| 138 | 011701006007 | 满堂脚手架 | 1.搭设方式:内装饰脚手架 | m2 | 143.7 |  |  |
| 139 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | 1.柱周边防火板包覆 | m2 | 169.92 |  |  |
| 140 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.新建楼梯4底部防火板包覆 | m2 | 12.61 |  |  |
| 141 | 010904004003 | 楼（地）面变形缝 | 1.楼地面变形缝详见图集12J14-9-1/2 | m | 13.58 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：纪念馆装修纪念馆-内部土建改造 | 第 13 页 共 14 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 石客乘务门卫室 |  |  |  |  |  |
| 142 | 011605001005 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:面砖拆除 | m2 | 25.19 |  |  |
| 143 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 1.墙面剔除原做法至基层 | m2 | 185.05 |  |  |
| 144 | 011604003003 | 天棚抹灰面拆除 | 1.剔除原做法至基层 | m2 | 25.19 |  |  |
| 145 | 010103002028 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.综合单价29元/m3，含运费含消纳 | m3 | 7.06 |  |  |
| 146 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆 4.40厚C20细石混凝土垫层 | m2 | 25.19 |  |  |
| 147 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 轻钢龙骨石膏板墙体:刮腻子墙面刷白色无机耐擦洗涂料 1.面浆（或涂料）饰面 2.2厚面层耐水腻子刮平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.防潮涂料两道（用防水石膏板时无此道工序）横纵方向各刷一道 5.板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布 | m2 | 185.05 |  |  |
| 148 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 砖墙或加气混凝土墙体:刮腻子墙面刷白色无机耐擦洗涂料 1. 9厚1∶1∶6水泥石灰砂浆 2. 6厚1∶0.5∶3水泥石灰砂浆抹平 3. 刮腻子二遍，分遍磨平 4.涂饰底层涂料 5.复补腻子，磨平 6.涂饰面层涂料二遍 | m2 | 25.19 |  |  |
| 149 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 混合砂浆顶棚刷白色无机耐擦洗涂料 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1∶1∶4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1∶0.5∶3水泥石 | m2 | 25.19 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：纪念馆装修纪念馆-内部土建改造 | 第 14 页 共 14 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 灰砂浆抹平 4.表面刷（喷）涂料另选 |  |  |  |  |
| 150 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1. 9厚1∶3水泥砂浆 2.6厚1∶2水泥砂浆 3. 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 4. 3～4厚1∶1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 5. 5～7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝 | m2 | 1.93 |  |  |
| 151 | 011701006008 | 满堂脚手架 | 1.搭设方式:内装饰脚手架 | m2 | 25.19 |  |  |
|  |  | 质量标牌 |  |  |  |  |  |
| 152 | 010101B01008 | 永久性质量责任标牌 | 1.建设项目设置永久性质量责任标牌。 2.标牌尺寸:宽1180 高500 3.标牌材质:6mm厚不锈钢板 4.标牌字体:应采用宋体 文字高≥35 宽≥35 5.标牌固定:采用φ8膨胀螺栓直接固定在外墙面上,位置设于单元入口一侧,在可视范围内,下边缘距地不小于1.5米且不大于3.0米。 | m2 | 0.59 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / | / |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：纪念馆装修纪念馆-屋面改造 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.将原屋面防水层铲除清理干净 | m2 | 10306.68 |  |  |
| 2 | 011607002002 | 防水层拆除 | 1.屋面雨水管拆除 | m2 | 588 |  |  |
| 3 | 011607002003 | 防水层拆除 | 1.屋面雨水口拆除 | 个 | 34 |  |  |
| 4 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1.25厚水泥砂浆找平层，附加 φ4@100钢丝网片一道 2.3+3厚SBS改性沥青防水卷材 3.20厚水泥砂浆找平层 | m2 | 10306.68 |  |  |
| 5 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC Φ110 2.具体参见12J5-1-E2-7/E3-B/E7-3/E7-4/E6-1B 3.离地2米为镀锌钢管 | m | 588 |  |  |
| 6 | 010902004002 | 屋面排水管 | 1.雨水口、雨水斗 2.具体参见12J5-1-E2-7/E3-B/E7-3/E7-4/E6-1B 3.离地2米为镀锌钢管 | 个 | 34 |  |  |
| 7 | 010103002045 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.综合单价29元/m3，含运费含消纳 | m3 | 206.13 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / | / |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：纪念馆装修智能化工程 | 第 1 页 共 8 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 信息网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:110型语音配线架(100对) | 个 | 3 |  |  |
| 2 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架(机架式,高密度,LC双工接口,≥224芯)-ODF | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架(机架式,LC双工接口,24芯)-LIU | 个 | 5 |  |  |
| 4 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:核心交换机 2.规格、型号:模块化三层路由交换机,交换容量≥45Tbps,48个千兆电口+32个千兆光口+16个万兆光口 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称:上网行为管理设备 2.规格、型号:对公众上网行为进行约束,支持≥2000人,并发数≥60万 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 030404022002 | 控制器 | 1.名称:无线控制器 AC 2.规格、型号:支持≥200个AP | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 030501017001 | 软件 | 1.名称:防火墙 2.类别:支持NAT、ACL、DDoS防御、VPN;支持病毒查杀、入侵检测、APP检测 、文件过滤、恶意URL过滤等应用级安全功能 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 1.名称:全光配线箱 CP 2.规格:箱体尺寸待定，内置8/16/24口接入交换机，根据需求配置（配合展陈/精装确定） | 台 | 15 |  |  |
| 9 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:光纤跳接箱(室内外光纤跳接,LC双工接口,壁挂安装)CP1、CP2 2.规格:配置LC双工光配线架,厂家定制 3.安装方式:壁挂安装 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:光AP终端FC | 个 | 27 |  |  |
| 11 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:电话终端用户盒TP | 个 | 28 |  |  |
| 12 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:86底盒,单孔型 | 个 | 55 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：纪念馆装修智能化工程 | 第 2 页 共 8 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 2.材质:铁质 |  |  |  |  |
| 13 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:GJFJV 12B1(室内12芯单模OM3) | m | 1994.24 |  |  |
| 14 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:GY6 | m | 800 |  |  |
| 15 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称:光纤 2.规格:GJFXZY 2B6a(2芯皮纤) | m | 1649.05 |  |  |
| 16 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:Cat6 UTP | m | 1752.4 |  |  |
| 17 | 030411001046 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:明配 | m | 449.47 |  |  |
| 18 | 030411001047 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质、规格:PC25 3.配置形式:暗配 | m | 800 |  |  |
| 19 | 030411001048 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质、规格:JDG25 3.配置形式:明配 | m | 229.75 |  |  |
| 20 | 030410001001 | 智慧灯杆 | 1.名称:智慧灯杆系统 2.类型:LED暖白光、语音对讲、视频采集、广播和信息发布等 3.其他：含混凝土基础 | 套 | 8 |  |  |
|  |  | 建筑设备管理系统 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030404022003 | 控制器 | 1.名称:网络控制器 | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 030404022004 | 控制器 | 1.名称:DDC控制器 | 台 | 16 |  |  |
| 23 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:风管温度传感器 | 支 | 76 |  |  |
| 24 | 030503006002 | 传感器 | 1.名称:风管湿度传感器 | 支 | 30 |  |  |
| 25 | 030503006003 | 传感器 | 1.名称:风管静压传感器 | 支 | 15 |  |  |
| 26 | 030503006004 | 传感器 | 1.名称:风管CO2传感器 | 支 | 15 |  |  |
| 27 | 030503006005 | 传感器 | 1.名称:室内温度传感器 | 支 | 1 |  |  |
| 28 | 030503006006 | 传感器 | 1.名称:调节型风阀执行器 | 支 | 39 |  |  |
| 29 | 030503006007 | 传感器 | 1.名称:开关型风阀执行器 | 支 | 18 |  |  |
| 30 | 030503006008 | 传感器 | 1.名称:水阀执行器 | 支 | 61 |  |  |
| 31 | 030503006009 | 传感器 | 1.名称:加湿阀执行器 | 支 | 14 |  |  |
| 32 | 030503006010 | 传感器 | 1.名称:空气压差开关 | 支 | 165 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：纪念馆装修智能化工程 | 第 3 页 共 8 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 33 | 030503006011 | 传感器 | 1.名称:防冻开关 | 支 | 61 |  |  |
| 34 | 030502010004 | 服务器及软件 | 1.名称:BAS服务器及BAS管理软件 2.规格:应配置系统管理软件及数据库。监控数据应采取冗余和备份措施,数据库数据保存时间不应小于1年。 3.系统管理软件要求: 应能监测设备在启停、运行及维修处理过程中的参数。应能监测反应相关环境状况的参数；应能监测用于设备和装置主要性能计算和经济分析所需要的参数；应能进行记录,且记录数据应包括参数和时间标签两部分;记录数据在数据库中的保存时间1年以上,并可导出到其他存储介质；人机界面显示界面为中文；应能选择某一时刻或某一时间段的的数值以单点、曲线或报表的方式显示；应能显示各被控设备的性能规格、安装位置与连接关系,连续运行时间和维修记录；应能具备自动诊断、自动恢复和故障报警等功能；应能打印监测信息。” 4. 服务器硬件配置由BAS厂家推荐配置； | 个 | 1 |  |  |
| 35 | 030502010005 | 服务器及软件 | 1.名称:建筑能效监控软件 2.规格:应配置专用的系统管理软件，监测数据应采取冗余和备份措施,数据保存时间不应小于3年。 3.系统管理软件要求: 应支持不同类型的能耗计量装置的接入; 应支持B/S或C/S架构; 对于无法自动计量的能耗数据,应允许人工录入;应具有自动检测能耗计量装置、数据采集器和传输设备通信状态的能力;应能设置 | 个 | 1 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：纪念馆装修智能化工程 | 第 4 页 共 8 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 系统能耗数据采集周期,采集频率不宜大于1次/h,并具有可调节性;应能实时监测自动采集的分类、分项能耗数据,并自动保存到数据库,进行历史数据分析;应能为用户提供个性化报表与能耗数据统计、分析的功能；应具有能耗预测、考核的功能;应具有报警管理的功能;应具有用户权限管理、系统日志及系统参数设置等功能; 与上一级数据中心通信应采用高级数据加密标准(AES)进行加密。 4. 服务器硬件配置由厂家推荐配置； |  |  |  |  |
| 36 | 030404017066 | 配电箱 | 1.名称:温控器网关箱 | 台 | 2 |  |  |
| 37 | 030607006001 | 数据采集及巡回检测报警装置 | 1.名称:数据采集器(含箱体和电源) 2.规格:(H*W*D)500*400*140 | 套 | 4 |  |  |
| 38 | 030408004001 | 电缆槽盒 | 1.名称:BAS金属桥架 2.规格:100*100 | m | 182.1 |  |  |
| 39 | 030408004002 | 电缆槽盒 | 1.名称:智能化桥架 2.规格:MR200*100 | m | 687.7 |  |  |
| 40 | 030413001004 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 | kg | 1043.76 |  |  |
| 41 | 030411001049 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:明配 | m | 3855.2 |  |  |
| 42 | 030411001050 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质、规格:JDG25 3.配置形式:明配 | m | 213.6 |  |  |
| 43 | 030411001051 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质、规格:PC32 3.配置形式:暗敷 | m | 126.3 |  |  |
| 44 | 030411004072 | 配线 | 1.名称:监控线 2.型号:RVSP2*1.0 | m | 1297.04 |  |  |
| 45 | 030411004073 | 配线 | 1.名称:槽板配线 2.型号:RVSP2*1.0 | m | 3710.14 |  |  |
| 46 | 030411004074 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV2.5 | m | 357.9 |  |  |
| 47 | 030411004075 | 配线 | 1.名称:槽板配线 2.型号:BV2.5 | m | 40.5 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：纪念馆装修智能化工程 | 第 5 页 共 8 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 48 | 030411004076 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV2*1.0 | m | 2150.1 |  |  |
| 49 | 030411004077 | 配线 | 1.名称:槽板配线 2.型号:RVV2*1.0 | m | 5998.3 |  |  |
| 50 | 030411004078 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVVP2*1.0 | m | 685.9 |  |  |
| 51 | 030411004079 | 配线 | 1.名称:槽板配线 2.型号:RVVP2*1.0 | m | 1992.5 |  |  |
| 52 | 030411004080 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVSP4*1.0 | m | 682.8 |  |  |
| 53 | 030411004081 | 配线 | 1.名称:槽板配线 2.型号:RVSP4*1.0 | m | 512.3 |  |  |
| 54 | 030411004082 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVVP4*1.0 | m | 1788.2 |  |  |
| 55 | 030411004083 | 配线 | 1.名称:槽板配线 2.型号:RVVP4*1.0 | m | 3626.6 |  |  |
| 56 | 030411004084 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV8*1.0 | m | 357.96 |  |  |
| 57 | 030411004085 | 配线 | 1.名称:槽板配线 2.型号:RVV8*1.0 | m | 798.7 |  |  |
| 58 | 030411004086 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVVP8*1.0 | m | 127.08 |  |  |
| 59 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:Cat6 UTP | m | 650.2 |  |  |
|  |  | 安全技术防范系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频安防监控系统 |  |  |  |  |  |
| 60 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:运营核心交换机 2.规格型号:模块化三层路由交换机,交换容量≥45Tbps,24个千兆电口+ 24个千兆光口+4个万兆光口 | 台 | 1 |  |  |
| 61 | 030502001004 | 机柜、机架 | 1.名称:管理机柜 2.规格:600*1200*2000 3.安装方式:地板上安装 | 台 | 1 |  |  |
| 62 | 030502001005 | 机柜、机架 | 1.名称:综合配电柜（配置6KVAUPS+电池包+配电模块） 2.规格:600*1200*2000 3.安装方式:地板上安装 | 台 | 1 |  |  |
| 63 | 030502001006 | 机柜、机架 | 1.名称:综合配电柜（配置6KVAUPS+电池包+配电模块） | 台 | 1 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：纪念馆装修智能化工程 | 第 6 页 共 8 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 2.规格:600*1200*2000 3.安装方式:地板上安装 |  |  |  |  |
| 64 | 080603006001 | 调度操作台 | 1.名称:操作台 2.规格:600(D)*1200(W)钢制 3.安装方式:地板上安装 | 台 | 2 |  |  |
| 65 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:网络视频存储服务器 2.规格:24盘位，6T硬盘 | 台 | 3 |  |  |
| 66 | 030501004002 | 安防综合管理平台 | 1.名称:安防综合管理平台 2.规格:因展陈、精装未定，系统总设备数量待定，此设备性能待定 | 台 | 1 |  |  |
| 67 | 030501004003 | 视频质量服务器 | 1.名称:视频质量服务器 2.规格:因展陈、精装未定，系统总设备数量待定，此设备性能待定 | 台 | 1 |  |  |
| 68 | 080904007001 | 编码器、网关、显示器 | 1.名称:视频核心安全网关 2.规格:因展陈、精装未定，系统总设备数量待定，此设备性能待定 | 台 | 1 |  |  |
| 69 | 030501004004 | 运维服务器 | 1.名称:运维服务器 2.规格:因展陈、精装未定，系统总设备数量待定，此设备性能待定 | 台 | 1 |  |  |
| 70 | 030501004005 | 人脸分析服务器 | 1.名称:人脸分析服务器 2.规格:因展陈、精装未定，系统总设备数量待定，此设备性能待定 | 台 | 1 |  |  |
| 71 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:液晶拼接电视墙 2.类别:55"液晶拼接屏,3*3,含框架 | 套 | 1 |  |  |
| 72 | 030506007003 | 视频系统设备 | 1.名称:视频综合平台 2.规格:9个HDMI输出，支持拼接、跨屏图像等功能 | 台 | 1 |  |  |
| 73 | 030507005001 | 主控键盘 | 1.名称:网络控制键盘 2.规格:支持远程操作视频图纸切换、开闭等 | 台 | 1 |  |  |
| 74 | 080607003001 | 监控计算机 | 1.名称:管理工作站计算机 2.规格:常规PC | 套 | 1 |  |  |
| 75 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:运营接入交换机 2.规格型号:交换容量≥45Tbps,24个千兆电口+2 | 台 | 1 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：纪念馆装修智能化工程 | 第 7 页 共 8 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 个万兆级联光口 |  |  |  |  |
| 76 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:运营PoE接入交换机 2.规格型号:交换容量≥45Tbps,24个千兆电口+2个千兆级联光 口,POE/POE+ | 台 | 1 |  |  |
| 77 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:全景枪球联动摄像机 2.类别:全景/细节均400万像素,智能分析、透雾 3.安装方式:吊装/壁装 | 台 | 3 |  |  |
| 78 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内半球全彩摄像机 2.类别:200万像素 3.安装方式:吸顶安装 | 台 | 8 |  |  |
| 79 | 030411001052 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:明配 | m | 247.72 |  |  |
| 80 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:Cat6 UTP | m | 630.52 |  |  |
| 81 | 030411004087 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV3*1.5 | m | 329.75 |  |  |
|  |  | 出入口管理系统 |  |  |  |  |  |
| 82 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:电动升降柱控制箱 2.型号:支持网络远程控制 | 台 | 4 |  |  |
| 83 | 030101B01002 | 电动升降柱 | 1.名称：电动升降柱门 2.规格:每组10个升降柱;分列南北两侧 | 组 | 2 |  |  |
| 84 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:人脸识别门禁主机（双门） 2.规格:人脸识别 | 台 | 3 |  |  |
| 85 | 030507006002 | 出入口控制设备 | 1.名称:人脸识别门禁主机（单门） 2.规格:人脸识别 | 台 | 2 |  |  |
| 86 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:读卡器 | 台 | 5 |  |  |
| 87 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:开关 | 台 | 5 |  |  |
| 88 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:电控锁 | 台 | 8 |  |  |
|  |  | 电子巡查系统 |  |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：纪念馆装修智能化工程 | 第 8 页 共 8 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 89 | 030101B01003 | 电子巡查系统 | 1.名称：电子巡查系统 2.内容：系统由信息钮、巡更棒（暂定2个）、身份钮（6个）、通讯座、管理计算机及软件等组成,管理计算机共用门禁管理计算机 | 套 | 1 |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / | / |  |

注：（1）以上工程量为暂估工程量（结算时以实际现场发生为准，未发生部分不予结算），施工结算时，结算时按照工程量（投影面积）*固定单价*百分考核制进行结算，以上报价为含税价。综合单价包死，不予调整。同类型做法应统一单价。

（2）本表中的项目特征描述如与图纸不符，报价时以图纸为准。以上内容均为图纸设计范围内含税成活价，满足设计与使用要求，符合国家现行验收规范，合格。（税金直接含在所报费用）

（3）其他未列项均包含在综合单价内，不再另行计量。

（4）做标书时，要有进度计划和保证工期核心措施，及如何组织施工等详细计划安排。承包人质量、进度等无法满足发包人要求，发包人有权解除合同或增补承包人。

（5）项目部安排零工，必须提供零工使用明细及项目部相关人员签字确定，零工单价如下：壮工        /工日（10小时工制）；技工       元/工日（10小时工制）

（6）可选用品牌应满足图纸设计与使用要求，建设单位要求，符合国家、省、市及石家庄市现行验收规范，合格。投标人应在“投标报价表备注栏”中详细填写主要材料、品牌、型号等内容。

主要品牌设备选用表

工程名称：

| 序号 | 设备材料名称 | 招标品牌要求 | 响应品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

- 技术部分

注： 各投标单位无需上传网上招标系统，谈判阶段报送纸质版。

一、施工组织设计（或施工方案）

1、投标人应编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明主要分部分项施工方案；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2、施工组织设计应简明扼要，要求不超过100页。

附表一  拟投入本分包工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本分包工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、完工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入本分包工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本分包工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

附表四：计划开、完工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

# 二、项目组织机构拟配备人员情况表项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （二）主要人员简历表

主要项目管理人员指项目经理、项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |

招标人提供机械、工具、材料一览表

| 施工机械 | 施工工具 | 施工材料 |
| --- | --- | --- |

注：除招标人提供料具以外的该工程使用的所有料具全部由投标人提供，其费用已包含在全费用固定单价

# Text boxes

正本/副本