沧州市政府1号办公楼加固工程EPC总承包

塑胶地板专业分包

招  标  文  件

招   标  人：河北建工集团有限责任公司

二0二二年七月

目  录

一、招标公告	2

二、投标须知附表	4

三、投标须知	7

四、合同主要条款	12

五、投标文件格式	16

# 一、招标公告

沧州市政府1号办公楼加固工程EPC总承包

河北建工集团有限责任公司现对：沧州市政府1号办公楼加固工程EPC总承包进行塑胶地板专业分包招标。现将有关招标事项公告如下：

1、工程概况：

1.1：沧州市政府1号办公楼加固工程EPC总承包

1.2建设地点：沧州市

1.3工作量：塑胶地板约6166㎡，包含地面打磨、裂缝修补、自流平地面、PVC地面施工等所有地面施工的材料费和人工费。1号楼建筑面积10000平米，分五个区域，1区、5区三层，2区、4区四层，3区五层，条形基础，楼板为预制空心板。

2、项目地点：沧州市

3、招标范围：办公楼装饰所使用的塑胶地板，具体见后附报价清单。

4、采购计划：进场时间以招标人通知为准，通知开工日起15天内达到验收条件。（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。

5、质量标准：合格

6、投标单位资格要求：投标人持有工商管理部门核发的法人营业执照；投标人具有良好的商业信誉。

7、报名及资格预审

报名时间： 2022年  月  日9:00-2022年  月  日9：00，期间同时进行资格预审。

报名地点：沧州市政府1号办公楼加固工程项目部（需同时进行报名），鉴于新型冠状病毒防控要求，报名不采用现场报名，网上报名后，向招标人发送电子邮件提交报名资料扫描件，原件同步邮寄到招标人处。

投标人需要提交的资格预审资料：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、资质证书、安全生产许可证、开户许可证电子扫描件。如有必要则对投标报名单位进行考察。

8、领取招标文件

2022年  月  日报名及资格预审结束后，确定最终符合本次工程招标要求的投标人名单，由项目部推荐投标人名单至中采网招标平台，并电话通知合格的投标人，报名期间各投标人可自行在电子平台进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训。

9、投标方式：本工程投标先在中采网网标电子商务平台上进行网上报价竞标，先招后议。投标人须先到项目部报名，资格审查合格后，项目部组织投标人在网标平台进行注册，开通投标登陆账号，并由建工中采网进行培训。

中采网网站地址：http://www.webbiao.com

10、联系人及电话

项目联系人：陈靖 13931168228 邮箱：19572431@qq.com

中采网：网站技术服务热线：0311-68020500 侯家禄：17692718575

监督小组成员：分公司监督人员：滑哲：13903111530

集团纪检监察部监督人员： 焦玉民 0311-87053155

中采网办公地址：石家庄市石获南路 66 号建工大厦 B 座 12 楼信息部

河北建工集团有限责任公司

2022年   月   日

# 二、投标须知附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 沧州市政府1号办公楼加固工程EPC总承包 |
| 2 | 建设地点 | 沧州市 |
| 3 | 工程概况 | 塑胶地板面积约6166㎡。1号楼建筑面积10000平米，分五个区域，1区、5区三层，2区、4区四层，3区五层，条形基础，楼板为预制空心板。 |
| 4 | 质量要求 | 合格 |
| 5 | 计划工期 | 详见招标公告第4条。 |
| 6 | 投标人资质 要求 | 1、持有工商管理部门核发的法人营业执照； 2、投标人具有良好的商业信誉 3、材料形式检验报告 |
| 7 | 报价方式 | 按工程量清单报全费用综合单价及总价。 |
| 8 | 投标限价 | 无 |
| 9 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 10 | 投标保证金及履约保证金 | 投标保证金 投标保证金形式：电汇、网银转账（需从基本账户转出）。 投标保证金金额：人民币 1 万元整（大写：壹万元整） 递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：光大银行石家庄西王支行 账号：75220188000078821 3、投标保证金的退还 最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无利息）。 履约保证金 1、履约保证金形式：电汇、网银转账。 2、履约保证金金额：人民币2万元整（大写：贰万元整） 3、递交时间：确定本次工程中标人选后，由投标人的投标保证金转为履约保证金。 4、履约保证金的退还 合同内工程完成后，发包人退还分包人履约保证金（无利息）。 |
| 11 | 招标方式 | 公开招标，先招后议。本次投标在招采网上进行。 平台网址为：http://webbiao.com |
| 12 | 网上开标时间 | 开标时间: 2022年 月 日 时 分，如有变动，电话通知。 |
| 13 | 谈判时间及地点 | 电话通知。 |
| 14 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家，不满足要求时推迟开标。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标。并在 2022年 月 日 时 分（投标截止时间前）填报至电子商务平台。 采用三轮报价，第一轮不淘汰， 第二轮报价，从高到低。 第三轮进入谈判阶段。 报价时间间隔为30分钟。 2、谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件壹份（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写，且必须附技术标）。 |
| 15 | 评标委员会组成 | 分公司经理、项目经理及集团各部门领导 |
| 16 | 确定中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标，（由于疫情原因，本次招标不进行现场谈判）。 |
| 17 | 履约担保 | 中标单位的履约保证金根据合同规定进行返还。 |
| 18 | 标书费 | 报名费：无。投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对投标人投标费用的增加负任何责任，投标人自愿承担一切费用。 |
| 19 | 投标服务费 | 确定中标人后，2日内由中标人向中采网平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担）。形式及账户见投本表10条：投标保证金。 |
| 20 | 招标人联系方法 | 招标人：河北建工集团有限责任公司 招标联系人：陈靖 13931168228 |
| 21 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 招标服务平台：中采网电子商务招标平台 联系人：侯家禄：17692718575 |

# 三、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围详见附件1《投标报价单》。

2.2本招标工程项目的中标人需辅助招标人完成现场测量工作。

2.3本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

- 质量要求：满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范，合格。满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范，合格。必须选用推荐品牌“宝丽龙Baolilong”、“保丽POLYFLOR”、“阿姆斯壮Armstrong”、“洁弗乐Gerflor”、“得嘉Tarkett”等中优质系列的产品。

3.1产品技术要求：

▲1、2.0mm厚，同质透心结构无方向性花纹PVC卷材

▲2、宽度：2米

★3、克重：≤2750g/㎡

★4、有毒有害物质：符合国家标准GB18586-2001检测通过

★5、燃烧性能：参照GB8624-2012标准，达到B1级

★6、残留压痕：≤0.1㎜，参照GB/T11982.2-2015或EN433检测标准

★7、尺寸稳定性：≤0.4%，参照GB/T11982.2-2015或EN434检测标准

★8、光照色牢度：≥6级，参照GB/T11982.2-2015或EN ISO105-B02检测标准

★9、翘曲度：≤4mm，参照GB/T11982.2-2015检测标准

★10、防滑性（油湿状态）：≥R9级，参照DIN51130：2014-02或EN13893检测标准

备注：

1、上述技术要求中未要求的其他技术指标均应满足国家规范要求；

2、投标人应提供与所投产品相对应的样本，上述技术要求中序号前带“▲”条款为实质性条款，必须响应，否则按无效标处理。上述技术要求中序号前带“★”条款为重要条款，出现负偏离的加重扣分；

3.2其它要求：

1、投标单位需对投标产品提供的技术数据出具书面确认函，以确保技术数据的真实性、准确性，并为此承担相应法律责任。

2、所投产品需安全环保，不含可能致癌或影响内分泌或者会在体内积聚进而对身体造成损害的危险物质如重金属、挥发物等有毒有害无物质，且确保产品不会释放甲醛等有害气体，需提供第三方权威机构出具的检测报告。

3、投标单位须提供生产厂家或品牌运营商开具的工程项目授权书与产品质量保证书。

4、投标单位根据招标要求对产品材质和技术要求提供对应投标产品的样本1本，不得篡改投标产品技术参数，以次充好。在开标时按招标要求提供与样本对应的投标样品1块（样品为A4尺寸），以便现场核实投标产品的外观花色清晰度、美观度及品质。

注：以上要术中所列明的证明资料及上述技术要求序号前带“★”项的所有要求的技术参数必须提供第三方权威检测机构出具的检测报告（复印件加盖投标单位鲜章，并拟入投标文件中），检测报告均需提供中文版本，检测报告不接受英文版翻译件；否则不予采纳。以上资料如提供虚假资料者，一经发现取消中标资格。（必要时中标单位需提供检测报告原件备查）

4、投标费用

报名费：无。投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对投标人投标费用的增加负任何责任，投标人自愿承担一切费用。

5、投标文件的组成

5.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。

5.2 投标函部分主要包括下列内容：

5.2.1投标函；

5.2.2法定代表人身份证明文件；

5.2.3法定代表人授权委托书（谈判阶段的投标单位出示原件）；

5.2.4投标保证金缴纳证明复印件；

5.2.5营业执照等相关证件复印件；

5.3 商务部分主要包括下列内容：

5.3.1封面；

5.3.2材料报价表；

6、投标保证金

6.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

6.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

6.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

6.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

6.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

6.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

6.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

7、开标

7.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

7.2 开标程序：

7.2.1网上竞价阶段：

经过中采网注册并投标的单位应按规定的时间及要求上传投标文件。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。技术部分无需上传。

7.2.2洽商谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供一份装订好的纸质版投标文件。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价需与最终的网上竞价一致。

8、评标

8.1评标的依据

招标文件和投标文件。

8.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

8.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

9、中标通知

9.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。

9.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

10、签订合同

10.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

10.2拒签合同

10.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

10.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

10.3本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。

10.4.本招标文件的解释权归招标人所有。

# 四、合同主要条款

一、材料质量：合格。满足图纸设计和及相关现行施工规范要求，达到招标文件及附件的质量要求。

二、工程工期：

如果分包方由于其自身的原因未能在合同要求的时间内完成，每拖期一天，分包方应向承包方支付合同总价的2％作为拖期罚款，拖期罚款总额不超过合同总价的10％。拖期罚款并不解除或减轻承包方的合同义务和责任。

三、合同的履行、终止和解除

在施工过程中，如工程质量不能满足国家相关规定和要求，采购方有权终止合同，并另行选择单位。

四、工程款（进度款）支付

1.总承包方向分包方支付工程款（进度款）的时间和方式：付款方式：月后十日支付应付款的70%，工程竣工验收合格后，一个月内按合同单价付款至总额的95%，剩5%质保金，质保期2年，期满后付清5%质保金（应用于木工、瓦工、油工、水暖电安装工、幕墙安装等工种）

2.分包方必须向总承包方出具增值税专用发票及收据作为收款凭证，（增值税专用发票：人工3%，材料13%，专业分包9%）。

3.若因分包方存在开票行为违法、所开具发票不真实有效等事项或其他行为，影响总承包方纳税申报或者使本合同中总承包方所取得发票无法进行纳税抵扣，分包方应赔偿总承包方相应的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等费用。

5.分包方结算必须执行河北建工集团百分考核制。

五、其它：

1.单项工程变更、洽商增加用费在2000元以内，分包方不得调整。

2.分包方不得无故更换项目经理，并且项目经理常驻现场，安全员和特种作业人员必须持证上岗。

3.分包方必须遵守河北建工集团对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

4.招标人有权根据工程的实际需要对投标人的分包范围做出调整，包括增减，投标人不能因此而提出任何经济索赔。

5.投标人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

6.投标人必须保证麦收、秋收阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

7.投标人必须按照招标人《建筑劳务实名制管理暂行办法》的要求对劳务人员实行实名制管理，投标人必须遵守招标人关于禁止饮酒的相关规定。

8.分包合同必须由分包单位法定代表人签订，授权委托人无效。

9.招标人按甲乙双方合同付款后，投标人不能支付人工及其它债务要求时，由投标人单位法定代表人自愿负全责，投标人承诺不追究招标人责任。

10.若因投标人原因，投标人中途退场后，招标人按投标人完成工程量的60%进行结算，投标人无条件退场。投标人退场延误造成损失的，投标人负全部责任，损失从履约保证金中扣除。

11.投标人不得将工程进行转包的，如投标人私自将分包工程进行转包，投标人立即无条件退场，招标人按投标人所完成工程量的60%费用结算，不再计取任何费用。

12.投标人必须与招标人签订安全协议书、消防协议书、施工合同承诺书。

13.投标人必须服从建设单位及招标人安排，应严格服从招标人统一安排组织施工，不得影响后续分包项目施工。在必要时采取赶工措施，无条件压缩工期，并承担抢工费用。

14.投标人应加强对已完工程的保护工作，同时必须注意对其他方已完工产品的保护，若造成其他方物品的损坏，投标人应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由招标人和被损坏方商议确定。

15.投标人应与其他分包方、总承包单位、监理单位、建设单位建立良好的合作关系，如因投标人原因造成一切纠纷，由投标人自行承担相关责任。

16.投标人需负责验收相关事宜，保证验收通过并承担费用。

- 投标人需负责承包范围内工程资料的编制，须符合现行规范、标准的规定，保证通过验收，验收合格后交付招标人。

18.以上若有未尽事宜，应经双方协商一致，签定补充协议。

19.本分包合同未列内容、未约定内容不得超出业主单位与总承包方合同及招标文件内约束条款。

附件1投标报价单（后附）

# 五、投标文件格式

招标

投标文件

投   标   人：          		        （盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日        期：         年        月         日

目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、投标人营业执照等证件复印件

五、投标报价

（一）投 标 函

致：     （招标人）

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、需求量清单的条件要求承包上述工程的物资供应，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

年     月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：           职务：

系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖章）

年     月     日

注：后附法定代表人身份证复印件。

（三）授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：2022年   月   日至2022年   月   日

代理人：                性别 ：        年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

（四）投标人营业执照等证件复印件

（五）投 标 报 价

招   标   人：

工  程 名 称：

投标报价（小写）：

（大写）：

投   标   人：                   （单位盖章）

法定代表人

或其授权委托人：                （签字或盖章）

编制时间：     年    月    日

沧州市政府1号办公楼加固工程分包投标报价单(塑胶地板)

| 序号 | 采购物资名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 不含税单价（元） | 含税单价（元） | 不含税合价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑胶地板 | PVC地胶通透材质、厚度2mm | ㎡ | 6166 |  |  |  |  | 1.基层打磨清理。 2.涂刷基层自流平界面剂 。 3.3mm厚水泥基自流平找平。 4.2mm厚pvc地板，专用粘接剂粘贴，地板缝焊接。 5.楼梯pvc地板铺贴及防滑条安装。 （包含楼梯及楼梯间）（专业分包，乙方包工包料）包含地面打磨、裂缝修补、自流平地面、PVC地面施工等所有塑胶地面施工的材料费和人工费 |
|  | 合计 |  | ㎡ | 6166 |  |  |  |  |  |

备注：①施工现场不提供施工人员食宿场地；

②报价为包（所有材料）材料费、人工费、机械费、工具费、耗材费及辅料(包含但不限于：自流平水泥、界面剂、pvc地板、金属楼梯防滑条、编织袋、锯条、锯片、钻头、灰斗、玻璃刀、靠尺、盒尺、墨斗、铁锹、水桶、水管、锯片、施工线等辅助材料，)、管理费、安全文明施工费、现场材料卸车及运输用工（500米内）、材料上料用工、成品保护用工、保险费、税金（开9%税票）、利润等

③施工人员进场统一工作服安全帽，颜色样式按照公司标准化标准，公司统一发放；费用由劳务分包队承担，劳务分包队伍施工人员每天必须穿工作服，戴安全帽。

④施工人员进场必须实行实名制登记，考勤制度，与每个工人签订用工协议，提供工人工资发放凭证；签订劳务付款协议书即零用工资保证书（由项目部提供）

⑤全部工程施工必须严格遵守图纸标注的相关标准及技术规范，具体分部分项工程施工依据项目部专项施工方案、技术交底施工、报价单、招标书；

⑥安全文明施工按照项目部要求统一管理；活完场清

⑦现场库房必须设专人管理；

⑧以上工作内容描述仅供参考，具体施工内容详见施工图纸；

⑨以上工程量仅供参考，不作为结算依据。

⑩根据招标文件要求报所拟准备进场施工人员数量以及施工进度安排。

⑪付款方式：月后十日支付应付款的70%，工程竣工验收合格后，一个月内按合同单价付款至总额的95%，剩5%质保金，质保期2年，期满后付清5%质保金（应用于木工、瓦工、油工、水暖电安装工、幕墙安装等工种）

⑫施工工期：通知开工日起15天内达到验收条件。

⑬甲方负责办理本工程《建筑施工人员团体意外伤害保险》，保险费用为工程合同总造价的2‰，乙方负担所承包范围内结算价的4‰作为保险费，其余费用由公司项目部负担。

⑭施工阶段乙方负责施工范围内场地卫生，如乙方不清理，项目部设专人清理现场卫生，所产生的费用由在场施工班组根据结算费用按比例分摊。

⑮本工程实施劳务实名制，具体管理办法咨询工程管理部或项目部。

⑯疫情期间施工现场核酸检测费用由甲方承担，核酸检测等待用工由乙方承担，每日自觉登记个人健康信息，遵守国家防疫政策，服从甲方统一管理。

# Text boxes

正本•副本