容东片区C组团安置房及配套设施项目

阀门采购

招标文件

招标人：河北建工集团有限责任公司容东片区C组团安置房及配套设施项目部

2020年12月

目  录

第一部分 招标公告

第二部分 投标须知

第三部分 投标文件格式

第一部分、招标公告

容东片区C组团安置房及配套设施项目阀门采购

招标公告

河北建工集团有限责任公司现对容东片区C组团安置房及配套设施项目阀门进行招标，欢迎符合条件的厂家参加投标。

一、工程名称：容东片区C组团安置房及配套设施项目。

二、工程地点：河北省保定市容城县容东片区。

三、工程概况：总建筑面积约40万平米，包括43栋住宅，地上 2-15 层,地下2层。包含地下车库、住宅、公服、商业、幼儿园。结构体系：筏板基础，钢筋混凝土框架剪力墙结构。

四、招标内容：

项目所需阀门的制造、运输（含卸车），具体规格尺寸详见招标文件中的报价表。

五、产品品牌要求：投标单位必须是生产厂家或以该单位唯一被授人参与投标

| 类 别 | 生 产 厂 家 |
| --- | --- |
| 阀门 | 沃特斯、上海良工、上海冠龙、中核苏阀、远大阀门、上海沪工、开维喜、上海阀门、浙江宁锚、卡尔斯阀门、塘沽一阀、巨泉、福建泉牌、广东用权 |

六、招标方式

本工程投标先在中采网电子商务平台上进行网上报价竞标，电子平台网址为http://webbiao.com/。本次投招标采用先招后议，投标人须先到项目部报名（报名时携带U盘，拷取电子版图纸），项目部对报名单位进行资格预审，资格审查结束后，项目部组织合格投标人在电子平台进行注册，开通投标登录账号，并由中采网进行指导。

七、供货周期：供货时间以招标人通知为准，所有工程随工程进度需要符合招标人施工进度计划整体安排。

八、质量标准：满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范、规程、图集要求，配合总包单位达到河北省优质工程标准（安济杯）。

九、文明施工标准：省级安全文明示范工地。

十、资格审查条件

投标人须具有独立法人资格，投标人所提供的产品应为质量合格、且通过国家相关部门检验认可的产品,否则作无效投标处理。

投标人需为一般纳税人，同时必须提供税率为13%的增值税专用发票。

投标品牌单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则均按废标处理。

十一、报名方式

投标人报名时，需携带以下资格预审资料一套：

- 法定代表人身份证明书（原件）；

- 法定代表人授权委托书及委托代理人身份证（原件）；

- 如为经销商，需提供制造厂家对其颁发的销售授权书（原件）；

- 投标人的营业执照、资质证书、体系认证、检验报告、合格证等企业相关证件及以往类似工程业绩证明资料（复印件加盖投标人公章）

- 如有必要则对投标报名单位进行考察。

备注：以上文件格式见招标文件。

十二、报名时间： 2020年12月16日8：00～2020年12月24日18：00。

十三、报名地点：雄安新区河北建工集团有限责任公司容东片区C组团项目部。

十四、监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督。

监督小组成员：  韩建祥 13931988837

程海涛 18732184813

周业辉 13931125716

王艳华 18910376416

十六、联系方式

项目部（报名）联系人： 王育硕 17803262673

项目部（技术）联系人：  冯雷18931513798

项目部（答疑）联系人：  胡志超 15931081580

监督部门：焦玉民   0311-87053155

网站技术服务热线：0311-68020050     李增光13068774377

中采网办公地址：石家庄市石获南路66号1#商务楼11楼信息部

河北建工集团有限责任公司容东片区C组团

安置房及配套设施项目部

2020年12月14日

# 第二部分：投标须知

## 一. 投标须知前附表

| 序号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招 标 人：河北建工集团有限责任公司容东片区C组团安置房及配套设施项目部 工程名称：容东片区C组团安置房及配套设施项目 工程所在地：雄安新区容东片区C区（河北省保定市容城县） |
| 2 | 招标方式: 本次招标采取公开招标，先招后议的方式，本次招标活动采取投标人在招标人指定网上电子商务平台进行投标报价的方式进行。招标人指定的本次招标活动采用的电子商务平台网站为：www.webbiao.com，各投标人自行登录前述网站，完成企业投标注册及按时进行投标报价， |
| 3 | 招标范围和要求: 招标范围：项目所需阀门的制造、运输（含卸车），具体规格尺寸详见招标文件中的报价表。 二、阀门采购供应时间：按甲方需求计划分批进场。 三、工程概况： 1.总建筑面积约40万平米，包括43栋住宅，地上 2-15 层,地下2层。包含地下车库、住宅、公服、商业、幼儿园。结构体系：筏板基础，钢筋混凝土框架剪力墙结构。 2.本次招标活动不提供施工图纸。 四、采购数量：阀门数量约17635个。 |
| 4 | 技术质量要求: 中标人提供货物的质量必须全部符合国家、省、市及雄安新区现行相关规范和行业标准要求，各种技术参数和工作性能必须满足图纸设计要求和现场施工的需要。提供备案、型检等符合雄安要求的资料。 品牌要求：沃特斯、上海良工、上海冠龙、中核苏阀、远大阀门、上海沪工、开维喜、上海阀门、浙江宁锚、卡尔斯阀门、塘沽一阀、巨泉、福建泉牌、广东用权 |
| 5 | 谈判阶段须提供投标文件:一式三份，投标文件盖章齐全后，共同密封于档案袋内，投标文件报价需与各家平台最终报价相同。谈判前应确保其密封完好。 |
| 6 | 合同价格确定方式:本次招标采用固定综合单价形式，综合单价为含税含运费落地价。 |
| 7 | 阀门数量的计量规则：以实际收货数量为准。 |
| 8 | 付款方式： 按月付款，每月支付当月供货金额的80%，竣工验收合格后支付至97%，剩余3%作为质保金，待期满后无息退还。 每次付款前，中标人必须提供相应金额增值税专用发票及收据，由于招标人必要的付款流程造成的付款时间延误（实际供货金额超出预付款金额时），中标人不得以此为由延误发货，如有此情况发生，招标人有权终止合同。 以一年期电子银行承兑汇票或网络供应链产品（如建行e信通、工行e信等）支付货款。 4.增值税税率13%。 |
| 9 | 1、投标保证金形式：电汇、网银转账（公对公账户）。 2、投标保证金金额：人民币10000.00元（大写：壹万元整） 3、递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：光大银行西王支行 账号：75220188000078821 4、投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 |
| 10 | 招标报名时间： 2020年12月16日8：00～2020年12月24日18：00 报名地点: 河北省雄安新区容东片区C组团安置房及配套设施项目部。 报名电话：王育硕 17803262673 电子邮箱：1587921404@qq.com 报名时需提交需向招标人提交资格预审资料包括：营业执照、授权委托书、资质、材料生产厂家的销售授权书等相关文件（携带被授权人身份证） |
| 11 | 网上竞价时间： 暂定2020年12月26日14:00 ，如有变动，电话通知。 |
| 12 | 投标人资质要求: （1）投标人具有中华人民共和国企业独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码表（如三证合一仅需提供营业执照）。 （2）具有主管部门颁发的生产许可证； （3）投标单位法定代表人授权委托书。 （4）材料生产厂家的资质、安全生产许可证、企业认证证书。 （5）材料生产厂家的销售授权书（如投标单位非材料生产厂家）。 （6）投标人必须具备一般纳税人资格； （7）投标人具有良好的商业信誉，有相关类似规模及产品供货经验、生产能力、专业技术能力及资金实力。 |
| 13 | 中标服务费：中标服务费由中标单位承担，收取标准为：中标价的1‰，最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。 |
| 14 | 评标办法：按照先招后议的形式，采取网上公开报价，开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于5家，低于5家延长报名时间。网上竞价最后一轮保留排名靠前的3家投标单位进入二次谈判阶段。 二次谈判阶段：进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件3份，商务报价部分按最后一轮网上竞价填写，经招标人综合考虑，在保证供应和质量的前提下，在进入洽商谈判阶段的各投标人中择优选取信誉好、实力较强、价格适合者为中标单位。招标人不以最低价格作为唯一的中标选择标准，招标人不承诺最低价中标。 为方便各投标人进行网上投标报价，招标人可对投标人进行网上竞价培训， 培训地址：石获南路66号1号商务楼11层（新华路与西二环交口西行500米路南） 平台咨询及培训电话：李增光13068774377 特别提示：投标人开通电子商务平台登录账号后，必须参加本次投标报价，否则今后不允许参加电子商务平台的其他招投标活动。 |
| 15 | 签订合同时间：中标公示后30日内。 |
| 16 | 招 标 人：河北建工集团有限责任公司 项目部（报名）联系人：王育硕 17803262673 项目部（技术）联系人：冯雷18931513798 项目部（答疑）联系人：胡志超15931081580 |
| 17 | 招标服务平台：河北建工物流有限公司电子商务招标平台 联系人：李增光13068774377 |
| 18 | 本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督。 监督小组成员： 韩建祥13931988837 程海涛18732184813 周业辉13931125716 王艳华18910376416 |
| 19 | 招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部 联系人：焦玉民 联系电话：0311-87056639 |

## 二、招标文件

## 1、招标文件的组成

1.1 投标须知

1.2 投标文件格式

## 2、对投标人的要求

2.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表。

2.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

2.3投标人应按照招标文件的规定程序、时间及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

2.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

## 3、对投标文件的要求

3.1 进入协商谈判阶段的投标人必须按照电子商务平台的最终报价向招标人提供纸质版投标文件。

3.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

3.3凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

3.3.1投标截止时间之后送达的投标文件

3.3.2未按招标文件要求标志、密封的

3.3.3投标文件实质性内容字迹模糊、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的。

3.3.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

3.3.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

3.4投标人递交的投标书应包括以下内容：

a. 投标函；

b. 法定代表人身份证明书

c. 法定代表人授权委托书；

d. 如为经销商，需提供制造厂家对其颁发的销售授权书；

e. 投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证、质量认证等证件复印件；

（以上材料复印件需委托人签字盖公章）

f. 技术资料

g. 投标报价表（进入二次谈判阶段后提供）

## 4、投标报价

4.1投标报价说明：见招标须知前附表

4.2投标报价要求：见招标须知前附表

## 5、网标报价后的二次谈判

5.1二次谈判会的主要内容

5.1.1商务谈判时间及地点另行通知。

5.1.2投标单位代表（授权委托人）应随带本人身份证原件到场参加核验并签名报到，以证明其出席参加二次谈判会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到场参加核验并签名报到的，视为其放弃投标。

5.1.3 由招标人同各投标人分别进行商务及技术方面的谈判。

5.2评标办法和标准：

由招标人开标小组综合考评各投标人企业实力、技术水平、业绩、价格、信誉等因素，择优选取信誉好、实力较强、价格适合者为中标单位；招标人不以最低价格作为唯一的中标选择标准，招标人不承诺最低价中标。

## 6、投标保证金：

6.1如投标人发生下列情况时，投标保证金将被没收：

6.1.1 投标人之间相互串标、围标及其它利用不法手段参加投标或谋取中标的；

6.1.2投标人中标后不按时交纳履约保证金；

6.1.3投标人中标后不按规定时间签订合同的。

## 7、工期要求

工期要求：根据招标人的工程进度计划要求，满足招标人现场施工要求。

## 8、其他要求：

8.1中标人开具的发票票据必须是由中标人从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的发票;中标人必须保证提供给招标人的发票的票面数据与中标人缴销税务机关和中标人所留存的发票存根联填列数据相符；因中标人提供的发票不符合税务部门的要求，导致招标人从分包方取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给招标人造成的经济损失，由中标人负责赔偿。

# 第三部分   投标文件格式

容东片区C组团安置房及配套设施项目

阀门采购

投标文件

投标人:

法定代表人：（盖章）

2020年   月    日

目 录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、法人授权委托书

四、销售授权书（如为经销商需提供）

五、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可、证质量认证等证件复印件

六、技术资料

七、投标报价表

一、投 标 函

致： 河北建工集团有限责任公司容东片区C组团安置房及配套设施项目部

1、根据你方 容东片区C组团安置房及配套设施项目阀门采购 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、材料验收标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为人民币(大写)                 （￥        ）。并按图纸、合同条款、材料验收标准和工程量清单的条件要求承担上述工程的材料供应，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的交货时间完成并按甲方要求及时供货，保证供货材料质量符合国家标准及图纸要求。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第5条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币        元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

年     月     日

## 二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：           职务：

系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

年     月     日

## 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人 ，现授权委托                  (单位名称)的         （姓名） 为我公司授权委托代理人，参加河北建工集团有限责任公司承建的容东片区C组团安置房及配套设施项目所需 阀门 采购的投标事宜，我承认代理人全权代表我以本公司名义所签署的本工程的投标文件。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：        （签字）  性别：         年龄：

身份证号码：                             职务：

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

授权委托日期：     年    月     日

注：受委托人身份证复印件附后

## 销售授权书（如为经销商，需提供）

## 五、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证、质量认证等证件复印件

## 六、技术资料

## （检验报告、合格证等）

## 七、投标报价表（此表需盖章）

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 （暂定） | 含税综合单价（元/个） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 采暖管道 |
| 1 | 铜质自动排气阀DN25 | 个 | 475 |  |  | JB/T 13459-2018；配套同规格同材质截止阀；螺纹连接；阀门承压≥1.0Mpa。 |
| 2 | 全铜截止阀DN20 | 个 | 160 |  |  | GB/T 8464-2008螺纹连接；阀门承压≥1.0Mpa。 |
| 3 | 全铜截止阀DN25 | 个 | 4128 |  |  |  |
| 4 | 全铜截止阀DN32 | 个 | 186 |  |  |  |
| 5 | 全铜截止阀DN40 | 个 | 30 |  |  |  |
| 6 | 全铜截止阀DN50 | 个 | 20 |  |  |  |
| 9 | 全铜截止阀DN25 | 个 | 14 |  |  | GB/T 8464-2008，用于泄水阀；螺纹连接；阀门承压≥1.0Mpa。 |
| 7 | 对夹式蝶阀DN65 | 个 | 251 |  |  | GB/T 37828-2019阀体均为碳钢，密封面为聚四氟乙烯，阀板为不锈钢；配套丝扣法兰、垫片及螺栓。阀门承压≥1.0Mpa。 |
| 8 | 对夹式蝶阀DN80 | 个 | 36 |  |  |  |
| 9 | 平衡阀KPF DN25 | 个 | 2 |  |  | GB/T 28636-2012螺纹连接；材质为灰铸铁；阀门承压≥1.0Mpa。 |
| 10 | 平衡阀KPF DN32 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 平衡阀KPF DN50 | 个 | 14 |  |  |  |
| 12 | 平衡阀KPF DN65 | 个 | 87 |  |  |  |
| 13 | 平衡阀KPF DN80 | 个 | 36 |  |  |  |
| 二 | 给排水管道 |
| 1 | 全铜Y型过滤器DN25 | 个 | 600 |  |  | 螺纹连接，工作压力1.0Mpa |
| 2 | 全铜Y型过滤器DN40 | 个 | 220 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢减压阀DN15 | 个 | 1318 |  |  | GB 5135.17-2011螺纹连接，要求能减动压和静压。用于直饮水管道，需要符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》GB/T17219的相关规定。 |
| 4 | 全铜可调式直驱式减压阀DN25 | 个 | 750 |  |  | GB 5135.17-2011螺纹连接，要求能减动压和静压 |
| 5 | 全铜可调式直驱式减压阀DN40 | 个 | 100 |  |  |  |
| 6 | 全铜自动排气阀DN15 | 个 | 488 |  |  | JB/T 13459-2018配套同规格同材质截止阀；螺纹连接 |
| 7 | 全铜自动排气阀DN25 | 个 | 313 |  |  |  |
| 8 | 铜芯防护闸阀DN40 | 个 | 30 |  |  | GB/T 12232-2005螺纹连接；所有防护阀门均采用带有明显启闭标志（或锁具）且工作压力不小于1.0Mpa。 |
| 9 | 铜芯防护闸阀DN50 | 个 | 15 |  |  |  |
| 10 | 铜芯防护闸阀DN65 | 个 | 17 |  |  | GB/T 12232-2005法兰连接；所有防护阀门均采用带有明显启闭标志（或锁具）且工作压力不小于1.0Mpa。配套丝扣法兰、垫片及螺栓。 |
| 11 | 铜芯防护闸阀DN80 | 个 | 3 |  |  |  |
| 12 | 铜芯防护闸阀DN100 | 个 | 22 |  |  |  |
| 13 | 闸阀DN80 | 个 | 309 |  |  | GB/T 12232-2005法兰连接； 材质为铸铁；工作压力0.6Mpa。配套丝扣法兰、垫片及螺栓。 |
| 14 | 闸阀DN100 | 个 | 48 |  |  |  |
| 15 | 全铜截止阀DN25 | 个 | 2347 |  |  | GB/T 8464-2008铜材质，螺纹连接；适用温度＞90℃；工作压力≥1.0Mpa |
| 16 | 全铜截止阀DN32 | 个 | 60 |  |  |  |
| 17 | 全铜截止阀DN40 | 个 | 352 |  |  |  |
| 18 | 全铜截止阀DN50 | 个 | 107 |  |  |  |
| 19 | 不锈钢截止阀DN15 | 个 | 2262 |  |  | GB/T 8464-2008螺纹连接；工作压力≥1.0Mpa。用于直饮水管道，需要符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》GB/T17219的相关规定。 |
| 20 | 不锈钢截止阀DN20 | 个 | 476 |  |  |  |
| 21 | 不锈钢截止阀DN25 | 个 | 20 |  |  |  |
| 22 | 不锈钢截止阀DN32 | 个 | 484 |  |  |  |
| 23 | 铜芯不锈钢防护闸阀DN25 | 个 | 10 |  |  | GB/T 12232-2005螺纹连接；所有防护阀门均采用带有明显启闭标志（或锁具）且工作压力不小于1.0Mpa。用于直饮水管道，需要符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》GB/T17219的相关规定。 |
| 24 | 铜芯不锈钢防护闸阀DN32 | 个 | 10 |  |  |  |
| 25 | 铜芯不锈钢防护闸阀DN40 | 个 | 10 |  |  |  |
| 26 | 铜芯不锈钢防护闸阀DN50 | 个 | 10 |  |  |  |
| 27 | 动态流量平衡阀DN15 | 个 | 384 |  |  | GB/T 28636-2012铜材质，螺纹连接；工作压力1.0Mpa。用于直饮水管道，需要符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》GB/T17219的相关规定。 |
| 28 | 动态流量平衡阀DN20 | 个 | 140 |  |  |  |
| 29 | 全铜截止阀 DN25 | 个 | 2 |  |  | GB/T 8464-2008螺纹连接；工作压力≥1.0Mpa |
| 30 | 全铜截止阀 DN32 | 个 | 25 |  |  |  |
| 31 | 全铜截止阀 DN40 | 个 | 173 |  |  |  |
| 32 | 全铜截止阀 DN50 | 个 | 89 |  |  |  |
| 33 | 不锈钢闸阀DN25 | 个 | 78 |  |  | GB/T 8464-2008，304不锈钢材质；螺纹连接；工作压力≥1.0Mpa。用于直饮水管道，需要符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》GB/T17219的相关规定。 |
| 34 | 不锈钢闸阀DN40 | 个 | 78 |  |  |  |
| 35 | 对夹式球墨铸铁蝶阀 DN65 | 个 | 63 |  |  | GB/T 12238-2008带明显启闭标志，密封面为聚四氟乙烯；内为不锈钢闸板；工作压力≥1.0Mpa。配套法兰、垫片、螺栓。 |
| 36 | 对夹式球墨铸铁蝶阀DN100 | 个 | 7 |  |  |  |
| 37 | 对夹式球墨铸铁蝶阀DN150 | 个 | 6 |  |  |  |
| 38 | 对夹式球墨铸铁蝶阀DN200 | 个 | 6 |  |  |  |
| 39 | 不锈钢旋启式止回阀DN20 | 个 | 5 |  |  | GB/T 12236-2008，304不锈钢材质；螺纹连接；工作压力≥1.0Mpa。用于直饮水管道，需要符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》GB/T17219的相关规定。 |
| 40 | 不锈钢旋启式止回阀DN25 | 个 | 78 |  |  |  |
| 41 | 不锈钢旋启式止回阀DN32 | 个 | 10 |  |  |  |
| 42 | 不锈钢旋启式止回阀DN40 | 个 | 78 |  |  |  |
| 43 | 不锈钢旋启式止回阀DN50 | 个 | 5 |  |  |  |
| 44 | 球墨铸铁旋启式止回阀DN32 | 个 | 12 |  |  | GB/T 13932-2016螺纹连接；工作压力0.6Mpa |
| 45 | 球墨铸铁旋启式止回阀DN40 | 个 | 57 |  |  |  |
| 46 | 球墨铸铁旋启式止回阀DN50 | 个 | 57 |  |  |  |
| 47 | 球墨铸铁旋启式止回阀DN65 | 个 | 59 |  |  | GB/T 13932-2016法兰连接；工作压力0.6Mpa。配套丝扣法兰、垫片、螺栓 |
| 48 | 污水专用球型止回阀DN80 | 个 | 309 |  |  | GB/T 12233-2006法兰连接；材质为铸铁；工作压力0.6Mpa。配套丝扣法兰、垫片、螺栓 |
| 49 | 污水专用球型止回阀DN100 | 个 | 48 |  |  |  |
| 50 | 全铜截止阀DN15 | 个 | 4 |  |  | GB/T 8464-2008冲洗阀；螺纹连接；工作压力≥1.0Mpa |
| 51 | 全铜截止阀DN25 | 个 | 10 |  |  |  |
| 52 | 真空破坏器DN20 | 个 | 31 |  |  | CJ/T 324-2010，铜材质；螺纹连接 |
|  | 合计 | 个 | 17635 |  |  |  |

说明：

- 以上数量为暂估数量，以最终送货量为准，招标人根据情况决定是否划分标段；

- 品牌要求：沃特斯、上海良工、上海冠龙、中核苏阀、远大阀门、上海沪工、开维喜、上海阀门、浙江宁锚、卡尔斯阀门、塘沽一阀、巨泉、福建泉牌、广东用权。

- 综合单价为支付承兑或网络供应链产品、含税、含运费、含卸车的价格，开具的发票为增值税专用发票，税率13%。

- 本报价表填报价格为网标投标价格。

- 付款方式为：每月支付当月供货金额的80%，竣工验收完成后支付至97%，剩余3%作为质保金，待期满后无息退还。

投标人：                                （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

时间：    年    月    日